## Slide 1
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC LCD(RGB屏)实验
手把手教你学STM32

## Slide 2
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RGB LCD简介（了解）
2，LTDC介绍（熟悉）
3，RGB屏基本驱动步骤（掌握）
4，编程实战1（掌握）
5，DMA2D介绍（熟悉）
6，DMA2D颜色填充的具体步骤（掌握）
7，编程实战2（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 3
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
嵌入式图形系统
手把手教你学STM32
帧缓冲器
显示
控制器
微处理器、帧缓冲器、显示控制器、显示屏
微处理器：根据程序输出需要显示的图像数据到帧缓冲器
帧缓冲器：本质是内存，用来存储要显示图像的像素数据，即GRAM。
显示控制器：图像数据解析，控制显示屏对应显示
显示屏：进行图像数据显示

## Slide 4
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
MCU屏模块
RGB屏模块
①
②
外部SRAM/SDRAM
并行RGB信号
+ 控制信号
8080总线
帧缓冲器
显示
控制器
显示控制器
帧缓冲器
帧缓冲器

## Slide 5
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1， RGB LCD简介（了解）
RGB LCD也是TFTLCD，只是LCD引出的接口不一样，为RGB接口并不是MCU接口。
手把手教你学STM32
RGB接口
MCU接口
24根颜色数据线（RGB各占8根即RGB888，1600W色）

## Slide 6
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RGB LCD 信号线
手把手教你学STM32
裸屏信号线 | 信号说明
R [0 : 7] | 红色数据线，一般为8位
G [0 : 7] | 绿色数据线，一般为8位
B [0 : 7] | 蓝色数据线，一般为8位
DE | 数据使能线
VSYNC | 垂直同步信号线
HSYNC | 水平同步信号线
DCLK | 像素时钟信号线
该格式可表示最多1600W 色
RGB888
控制数据传输

## Slide 7
DE模式使用DE信号来确定有效数据
RGB LCD 驱动模式
DE同步模式
HV模式需要行和场同步信号来表示扫描的行和列
HV同步模式
刷新方式
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
thpw
thb
thfp
水平同步有效信号脉宽，用于表示一行数据的开始
水平后廊，表示从水平有效信号开始，到有效数据输出之间的像素时钟个数
水平前廊，表示一行数据结束后，到下一个水平同步信号开始之前的像素时钟个数

## Slide 9
垂直扫描时序
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
tvpw
垂直同步有效信号脉宽，用于表示一帧数据的开始
tvb
垂直后廊，表示垂直同步信号以后的无效行数
tvfp
垂直前廊，表示一帧数据输出结束后，到下一个垂直同步信号开始之前的无效行数

## Slide 10
不同分辨率的LCD时序参数
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
显示分辨率 | 时钟(MHz) fCLK | 行时序 |  |  |  | 帧时序 |  |  | 
 |  | 行同步 Thsw | 水平后廊 Thbp | 显示 宽度 | 水平前廊 Thfp | 场同步 Tvsw | 垂直后廊 Tvbp | 显示高度 | 垂直前廊 Tvfp
480*272 | 9 | 1 | 40 | 480 | 5 | 1 | 8 | 272 | 8
800*480(4.3in) | 33.3 | 48 | 88 | 800 | 40 | 3 | 32 | 480 | 13
800*480(7in) | 33.3 | 1 | 46 | 800 | 210 | 1 | 23 | 480 | 22
1024*600 | 50 | 20 | 140 | 1024 | 160 | 3 | 20 | 600 | 12
1280*800 | 70 | 10 | 10 | 1280 | 10 | 3 | 10 | 800 | 10
参数来自《不同屏幕数据手册》时序表

## Slide 11
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
正点原子 RGBLCD模块
手把手教你学STM32
正点原子有五款RGBLCD模块：ATK-MD0430R(4.3寸，800*480 / 480*272)、ATK-MD0700R(7寸，1024*600 / 800*480)、ATK-MD1010R(10.1寸，1280*800)

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
正点原子 RGBLCD 与R7/G7/B7 对应关系
手把手教你学STM32
M2(B7) | M1(G7) | M0(R7) | RGB LCD模块参数
0 | 0 | 0 | 4.3寸，480*272分辨率
0 | 0 | 1 | 7寸，800*480分辨率
0 | 1 | 0 | 7寸，1024*600分辨率
0 | 1 | 1 | 7寸，1280*800分辨率
1 | 0 | 0 | 4.3寸，800*480分辨率
1 | 0 | 1 | 10.1寸，1280*800分辨率

## Slide 13
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RGB LCD简介（了解）
2，LTDC介绍（熟悉）
3，RGB屏基本驱动步骤（掌握）
4，编程实战1（掌握）
5，DMA2D介绍（熟悉）
6，DMA2D颜色填充的具体步骤（掌握）
7，编程实战2（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 14
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2， LTDC介绍（熟悉）
2.1，LTDC简介
2.2，LTDC框图介绍
2.3，LTDC相关寄存器介绍
2.4，LTDC相关HAL库驱动介绍

## Slide 15
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC简介（了解）
STM32F429/F750/F767/H743/H750 系列都带有LCD-TFT显示控制器，即LTDC。
节约成本
不需要额外的应用层
分辨率可编程
与其他接口相比，LTDC可连接低成本显示模块
手把手教你学STM32
通过LTDC外设，可使芯片直接外接RGB LCD屏，实现液晶屏驱动。
支持多种颜色格式
灵活的并行RGB接口
无显示控制器和GRAM
LTDC硬件完全能够管理数据读取、RGB输出和信号控制
分辨率范围(宽度4096,高度2048)，像素时钟高达83MHz
支持RGB888、RGB565、ARGB8888和ARGB1555（A表示透明像素）
可以驱动16位、18位和24位显示模块
支持两层显示数据混合
2层数据源:前景层和背景层，LTDC混合后输出到LCD有一层数据
Notes: PPI像素密度单位，表示每英寸所拥有的像素数目

## Slide 16
信号线
图像处理单元
AHB接口
时钟域
LTDC控制器框图
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 17
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
信号线
LTDC信号线 | 对应芯片IO | 说明
LCD_CLK | PG7 | 像素时钟输出
LCD_HSYNC | PI10 | 水平同步
LCD_VSYNC | PI9 | 垂直同步
LCD_DE | PF10 | 数据使能
LCD_R[7:3] | PG6、PH12、PH11、PH10、PH9 | 红色数据线，LCD_R[2:0]未用到
LCD_G[7:2] | PI2、PI1、PI0、PH15、PH14、PH13 | 绿色数据线，LCD_G[1:0]未用到
LCD_B[7:3] | PI7、PI6、PI5、PI4、PG11 | 蓝色数据线，LCD_B[2:0]未用到
LTDC是支持RGB888格式，但为了节省IO以及提高图片显示速度，采用的是RGB565格式
具体IO参考相关《芯片数据手册》

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
图像处理单元
LTDC有两层，每层都可以分别启用、禁用和配置。图层显示的顺序是固定，由下至上。
图像数据
层FIFO
像素格式转换器
AHB接口
ARGB8888格式
混合
抖动
LCD
ARGB8888格式即带8位透明通道，最高8位为透明通道参数，表示透明度，值越大越不透明 ，值越小越透明。
由下到上
背景层：显示纯/单色
第一/二层：显示信息(8种颜色格式)
两层数据混合
色深处理
使能2层
第1层与背景色混合
第2层与第1层和背景的混合颜色再次混合

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
配置和状态寄存器
控制整个LTDC工作参数：各信号的有效电平、垂直/水平同步时间参数、像素格式、数据使能
LCD分辨率
HSW
VSW
HBP
HFP
VBP
VFP
水平同步脉宽
垂直同步脉宽
水平后廊
水平前廊
垂直前廊
垂直后廊
时序控制

## Slide 20
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
AHB接口
LTDC驱动RGBLCD时，需要很多内存做显存。
分辨率800*480的屏幕，一帧RGB565格式的图像数据需要用到 800 * 480 * 2 = 768K 字节
外部SDRAM
AHB接口
LTDC FIFO
AHB接口
DMA2D
时钟域
LTDC 有三个时钟域：AHB时钟域(HCLK)、APB2时钟域(PCLK2)和像素时钟域(LCD_CLK)
AHB时钟域
APB2时钟域
用于驱动AHB接口，读取存储器数据到FIFO里
用于配置寄存器
像素时钟域
用于生成LCD接口信号，LCD_CLK应按照LCD面板要求进行设置

## Slide 21
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LCD_CLK来源
HSE
PLLSAI
PLLSAIN
PLLLCDCLK
‘/M’分频因子
‘xN’倍频因子
‘/R’分频因子
LCD_CLK
‘DIV’因子
1 MHz
F429 / F767

## Slide 22
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2， LTDC介绍（熟悉）
2.1，LTDC简介
2.2，LTDC框图介绍
2.3，LTDC相关寄存器介绍
2.4，LTDC相关HAL库驱动介绍

## Slide 23
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
寄存器 | 名称
LTDC_GCR | 全局控制寄存器
LTDC_SSCR | 同步大小配置寄存器
LTDC_BPCR | 后沿配置寄存器
LTDC_AWCR | 有效宽度配置寄存器
LTDC_TWCR | 总宽度配置寄存器
LTDC 时序配置相关寄存器
LTDC背景层、图层1/2和Alpha混合设置
寄存器 | 名称
LTDC_BCCR | 背景色配置寄存器
LTDC_LxDCCR | 层默认颜色配置寄存器
LTDC_LxPFCR | 层像素格式配置寄存器
LTDC_LxWHPCR | 层窗口水平位置配置寄存器
LTDC_LxWVPCR | 层窗口垂直位置配置寄存器
LTDC_LxCFBAR | 层颜色帧缓冲区地址寄存器
LTDC_LxCFBLR | 层颜色帧缓冲区长度寄存器
LTDC_LxCFBLNR | 层颜色帧缓冲区行数寄存器
LTDC_LxCACR | 层恒定Alpha配置寄存器
LTDC_LxBFCR | 层混合系数配置寄存器
LCD CLK设置相关寄存器
寄存器 | 名称
RCC_PLLSAICFGR | RCC PLL SAI配置寄存器
RCC_DCKCFGR | RCC专用时钟配置寄存器
信号
极性
时序参数

## Slide 24
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC全局控制寄存器（LTDC_GCR）
HSPOL：水平同步极性，控制HSYNC信号极性，根据LCD面板特性设置。
VSPOL：垂直同步极性，控制VSYNC信号极性，根据LCD面板特性设置。
DEPOL：数据使能极性，控制DE信号极性，根据LCD面板特性设置。
PCPOL：像素时钟极性，控制像素时钟极性，根据LCD面板特性设置。
LTDCEN：TFTLCD控制器使能位，即LTDC开关。
设置0，低电平有效
设置0，低电平有效
设置1，使能LTDC
设置0，低电平有效
设置0，低电平有效
定义LCD-TFT控制器的全局配置

## Slide 25
LTDC_SSCR
LTDC_BPCR
LTDC_AWCR
LTDC_TWCR
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 26
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC同步大小配置寄存器（LTDC_SSCR）
HSW：表示水平同步宽度（以像素时钟为单位），表示水平同步脉冲减1，即HSW-1
VSH：表示垂直同步高度（以水平扫描行为单位），表示垂直同步宽度减1，即VSW-1
定义水平同步像素数减1以及垂直同步行数减1

## Slide 27
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC后沿配置寄存器（LTDC_BPCR）
AHBP：累加水平后沿（以像素时钟为单位），表示HSW+HBP-1
AVBP：累加垂直后沿（以水平扫描行为单位），表示VSW+VBP-1
定义水平同步像素加水平后沿像素的累加数减1
和垂直同步行加垂直后沿行的累加数减1

## Slide 28
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC有效宽度配置寄存器（LTDC_AWCR）
AAW：累加有效宽度（以像素时钟为单位），表示HSW+HBP+有效宽度-1
AAH：累加有效高度（以水平扫描行为单位），表示VSW+VBP+有效高度-1
定义水平同步像素加水平后沿像素加有效像素的累加数减1
和垂直同步行加垂直后沿行加有效行的累加数减1

## Slide 29
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC总宽度配置寄存器（LTDC_TWCR）
TOTALW：总宽度（以像素时钟为单位），表示HSW+HBP+有效宽度+HFP-1
TOTALH：总高度（以水平扫描行为单位），表示VSW+VBP+有效高度+VFP-1
定义水平同步像素加水平后沿像素加有效像素加水平前沿像素的累加数减1
和垂直同步行加垂直后沿行加有效行加垂直前沿行的累加数减1

## Slide 30
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
背景层：显示纯色
第一/二层：显示信息(8种颜色格式)
LTDC背景层、图层1/2和Alpha混合设置
LTDC_LxCR
使能2层
LTDC_BCCR
使能1层
恒定Alpha(0x00表示完全透明，0xFF表示完全不透明)
像素Alpha(ARGB8888/1555/4444等颜色格式的Alpha通道数值)
即为图层每个位置绘制的实际颜色值
省内存

## Slide 31
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC背景色配置寄存器（LTDC_BCCR）
定义背景层颜色RGB888，通过低24位配置，一般全设置为0即可。
注意：由于背景层的刷新不需要显存空间，所以可以使用该图层验证LTDC配置是否正确

## Slide 32
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC的层像素格式配置寄存器（LTDC_LxPFCR）
该寄存器只有最低3位有效，用于设置层颜色的像素格式。
000：ARGB888 001：RGB888 010：RGB565
011：ARGB1555 100：ARGB444 101：L8(8位 Luminance)
110：AL44(4位Alpha，4位Luminance) 111：AL88(8位Alpha，8位Luminance)

## Slide 33
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC层x窗口水平位置配置寄存器
LTDC_LxWHPCR
LTDC层x窗口垂直位置配置寄存器
LTDC_LxWVPCR

## Slide 34
层窗口水平位置配置寄存器（LTDC_LxWHPCR）
WHSTPOS：窗口水平起始位置，定义层窗口的一行的第一个可见像素
WHSPPOS：窗口水平停止位置，定义层窗口的一行的最后一个可见像素
WVSTPOS：窗口垂直起始位置，定义层窗口的第一个可见行
WVSPPOS：窗口垂直停止位置，定义层窗口的最后一个可见行
层窗口垂直位置配置寄存器（LTDC_LxWVPCR）

## Slide 35
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC的层颜色帧缓冲区地址寄存器（LTDC_LxCFBAR）
该寄存器用来定义一层显存的起始地址。LTDC支持2个层，所以总共有两个寄存器，分别设置层1和层2的显存起始地址。
图层1的显存起始地址
图层2的显存起始地址

## Slide 36
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC的层颜色帧缓冲区长度寄存器（LTDC_LxCFBLR）
该寄存器定义颜色帧缓冲区的行长和 行间距
CFBP：定义从像素某行的起始处到下一行的起始处的增量（以字节为单位）
CFBLL：定义一行像素的长度（以字节为单位）+ 3
假如 采用RGB565格式且宽度为800像素的帧缓冲区(每行总字节数为800*2=1600)，需向该寄存器写入值0x06400643（间距 = 行长）

## Slide 37
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC的层颜色帧缓冲区行数寄存器（LTDC_LxCFBLNR）
该寄存器定义颜色帧缓冲区的行数
CFBLNBR：用于定义帧缓冲区行数
假如 LCD面板的分辨率为800*480，那么帧缓冲区的行数为480行，设置CFBLNBR为480即可

## Slide 38
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LTDC的层恒定Alpha配置寄存器（LTDC_LxCACR）
CONSTA：配置混合时使用的恒定Alpha。恒定Alpha由硬件实现255分频。
假如 CONSTA设置为240，那么恒定Alpha值为240/255 = 0.94

## Slide 39
LTDC的层混合系数配置寄存器（LTDC_LxBFCR）
该寄存器用于定义混合系数：BF1和BF2。
BF1：① 100: 恒定Alpha ② 110: 像素Alpha x 恒定Alpha
BF2：① 101: 1 – 恒定Alpha ② 111: 1 - 像素Alpha x 恒定Alpha
BC = BF1 x C + BF2 x Cs
混合后的颜色 = 混合系数1 x 当前层颜色 + 混合系数2 x 底层混合后的颜色
恒定Alpha：LxCACR的值
像素Alpha：ARGB格式的A
注意：对于层1来说，Cs为背景层颜色，对于层2来说，Cs为背景层和层1混合后的颜色
假如 采用恒定Alpha值且仅使能第一层，LTDC_L1CACR为240，C为128，Cs为48，恒定Alpha为0.94
BC = 0.94 * 128 + (1 – 0.94) * 48 = 123
一般情况下，设置L1CACR为255即可，这样BC = C，即混合后的颜色就是显存里的颜色(不进行混色)

## Slide 40
RCC PLL SAI配置寄存器（ RCC_PLLSAICFGR ）
对于阿波罗F429核心板HSE频率为25MHz，一般设置PLLM为25，输入PLLSAI的时钟频率为1Mhz
f(PLLLCDCLK) = 1MHz * PLLSAIN / PLLSAIR
该寄存器主要对PLLSAI倍频器的N、Q和R等参数进行配置（假设使用HSE ）
f(VCO clock) = f(hse) x (PLLSAIN / PLLM)
f(PLLSAICLK) = f(VCO clock) / PLLSAIQ
f(PLLLCDCLK) = f(VCO clock) / PLLSAIR
f(hse)为外部晶振频率
PLLM为M分频因子
PLLSAIN为PLLSAI的倍频数
PLLSAIQ为PLLSAI的Q分频系数
PLLSAIR为PLLSAI的R分频系数
在f(PLLLCDCLK)之后，再经过一个分频器(DIV)，分频后得到的f(LCDCLK)，这才是LCD_CLK。

## Slide 41
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RCC 专用时钟配置寄存器（RCC_DCKCFGR）
群创AT070TN92面板，fDCLK为33.3MHz。PLLSAIN:396 / PLLSAIR:3 / PLLSAIDIVR:1
f(LCDCLK) = 1MHz * PLLSAIN / PLLSAIR / 2^(PLLSAIDIVR + 1)
f(LCDCLK) = 1MHz * 396 / 3 / 2^(1 + 1) = 33MHz

## Slide 42
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2， LTDC介绍（熟悉）
2.1，LTDC简介
2.2，LTDC框图介绍
2.3，LTDC相关寄存器介绍
2.4，LTDC相关HAL库驱动介绍

## Slide 43
LTDC相关HAL驱动
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
驱动函数 | 关联寄存器 | 功能描述
__HAL_RCC_LTDC_CLK_ENABLE(…) | RCC_APB2ENR | LTDC时钟使能
HAL_LTDC_Init(...) | …… | 初始化LTDC
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(…) | 时钟设置相关寄存器 | LTDC时钟设置
HAL_LTDC_ConfigLayer(…) | LTDC层相关寄存器 | 设置LTDC的层
HAL_LTDC_SetWindowPosition(…) | W(H/V)PCR | 设置窗口位置
HAL_LTDC_SetWindowSize(…) | CFBLR / CFBLNR | 设置窗口大小
LTDC_HandleTypeDef
LTDC HAL库相关结构体
LTDC_LayerCfgTypeDef
RCC_PeriphCLKInitTypeDef
LTDC_InitTypeDef

## Slide 44
LTDC_HandleTypeDef
typedef struct
{
LTDC_TypeDef *Instance; /* 寄存器基地址*/
LTDC_InitTypeDef Init; /* LTDC初始化结构体 */
LTDC_LayerCfgTypeDef LayerCfg[MAX_LAYER]; /* 保存LTDC层配置参数 */
HAL_LockTypeDef Lock; /* 锁对象 */
__IO HAL_LTDC_StateTypeDef State; /* 状态变量*/
__IO uint32_t ErrorCode; /* 代码错误 */
} LTDC_HandleTypeDef;
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
LTDC

## Slide 45
LTDC_InitTypeDef
typedef struct
{
uint32_t HSPolarity; /* 水平同步极性 */
uint32_t VSPolarity; /* 垂直同步极性 */
uint32_t DEPolarity; /* 数据使能极性 */
uint32_t PCPolarity; /* 像素时钟极性 */
uint32_t HorizontalSync; /* 水平同步宽度 */
uint32_t VerticalSync; /* 垂直同步高度 */
uint32_t AccumulatedHBP; /* 水平同步后沿宽度 */
uint32_t AccumulatedVBP; /* 垂直同步后沿高度 */
uint32_t AccumulatedActiveW; /* 累加有效宽度 */
uint32_t AccumulatedActiveH; /* 累加有效高度 */
uint32_t TotalWidth; /* 总宽度 */
uint32_t TotalHeigh; /* 总高度 */
LTDC_ColorTypeDef Backcolor; /* 屏幕背景层颜色 */
} LTDC_InitTypeDef;
LTDC_HSPOLARITY_AL
LTDC_VSPOLARITY_AL
LTDC_DSPOLARITY_AL
LTDC_PCPOLARITY_IPC
hsw -1
vsw -1
hsw + hbp -1
vsw + vbp -1
hsw + hbp + pwidth -1
vsw + vbp + pheight -1
hsw + hbp + pwidth + hvp-1
vsw + vbp + pheight + vfp -1

## Slide 46
LTDC_LayerCfgTypeDef
typedef struct
{
uint32_t WindowX0; /* 配置窗口的行起始位置 */
uint32_t WindowX1; /* 配置窗口的行结束位置 */
uint32_t WindowY0; /* 配置窗口的垂直起始位置 */
uint32_t WindowY1; /* 配置窗口的垂直结束位置*/
uint32_t PixelFormat; /* 配置当前层的像素格式 */
uint32_t Alpha; /* 配置当前层的恒定Alpha值(透明度) */
uint32_t BlendingFactor1; /* 配置混合因子 */
uint32_t BlendingFactor2; /* 配置混合因子 */
uint32_t FBStartAdress; /* 配置当前层的显存起始位置 */
uint32_t ImageWidth; /* 配置当前层的图像宽度 */
uint32_t ImageHeight; /* 配置当前层的图像高度 */
uint32_t Alpha0; /* 配置当前层的默认透明值 */
LTDC_ColorTypeDef Backcolor; /* 屏幕背景层颜色 */
} LTDC_LayerCfgTypeDef;
图层位置设置
图层像素格式
层混合因数
层缓冲设置
层背景设置

## Slide 47
RCC_PeriphCLKInitTypeDef
typedef struct
{
uint32_t PeriphClockSelection;
RCC_PLLI2SInitTypeDef PLLI2S;
RCC_PLLSAIInitTypeDef PLLSAI;
uint32_t PLLI2SDivQ;
uint32_t PLLSAIDivQ;
uint32_t PLLSAIDivR;
uint32_t RTCClockSelection;
uint32_t TIMPresSelcection;
} RCC_PeriphCLKInitTypeDef;
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
RCC_PERIPHCLK_LTDC
RCC_PLLSAIDIVR_4
typedef struct
{
  uint32_t PLLSAIN;
  uint32_t PLLSAIQ;
uint32_t PLLSAIR;
} RCC_PLLSAIInitTypeDef;
RCC_PLLSAIInitTypeDef
396
3

## Slide 48
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
背景层
背景层
图层未覆盖区域
图层显示区域
Init.Backcolor.Red = 0xFF
BlenddingFactor：CA(恒定Alpha)
Alpha:255(完全不透明)
LayerCfg.Backcolor.Blue = 0xFF
（图层未覆盖区域）
由于使用CA，Alpha0 不起作用
背景层
BlenddingFactor：CA(恒定Alpha)
Alpha:127(具有透明度)
影响整个图层
图层未覆盖区域
图层显示区域
背景色与层背景色混合
混合公式混合
混合简单说明

## Slide 49
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RGB LCD简介（了解）
2，LTDC介绍（熟悉）
3，RGB屏基本驱动步骤（掌握）
4，编程实战1（掌握）
5，DMA2D介绍（熟悉）
6，DMA2D颜色填充的具体步骤（掌握）
7，编程实战2（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 50
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
3，RGB屏基本驱动步骤（掌握）
手把手教你学STM32
1、配置LTDC底层操作
2、设置LCD_CLK时钟
3、初始化LTDC
通过调用HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig()函数去设置
设置RGBLCD的相关参数(信号极性及时序)，并使能LTDC
HAL_LTDC_Init();
使能LTDC时钟，并配置LTDC相关的IO(复用输出)及其时钟使能
__HAL_RCC_LTDC_CLK_ENABLE();
4、设置LTDC层参数
通过HAL_LTDC_ConfigLayer函数去设置LTDC层参数

## Slide 51
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4， 编程实战1（掌握）
1，验证LTDC时序配置，点亮RGB屏（背景层）
2，在RGB屏上实现任意位置画点和读点

## Slide 52
typedef struct { /* LCD LTDC 重要参数集 */
uint32_t pwidth; /* LCD面板宽度，固定参数，不随显示方向改变 */
uint32_t pheight; /* LCD面板高度，固定参数，不随显示方向改变 */
uint32_t hsw; /* 水平同步宽度 */
uint32_t vsw; /* 垂直同步宽度 */
uint32_t hbp; /* 水平后廊 */
uint32_t vbp; /* 垂直后廊 */
uint32_t hfp; /* 水平前廊 */
uint32_t vfp; /* 垂直前廊 */
uint32_t activelayer; /* 当前层:0/1 */
uint32_t dir; /* 0,竖屏；1,横屏 */
uint32_t width; /* LCD宽度 */
uint32_t height; /* LCD高度 */
uint32_t pixsize; /* 每个像素占字节数 */
} _ltdc_dev;
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
如果为0，表明没有任何RGB屏接入

## Slide 53
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
默认原点
面板宽度(pwidth):800
面板高度(pheight) :480
SDRAM（存放一帧数据）
顺序存放
横屏情况
定位：(uint16_t*)((uint32_t)s_addr + pixsize * (pwidth * y + x))
竖屏情况
定位： (uint16_t*) ((uint32_t)s_addr + pixsize * (pwidth * (pheight - x - 1) + y))
数据大小 800*480*2
与横屏时的X轴和Y轴交换
如何定位
a距离
竖屏x轴
b距离
竖屏y轴
pixsize * (pwidth * a距离 + b距离)
坐标计算偏移量
画点实质：往坐标显存写数据

## Slide 54
void ltdc_draw_point (uint16_t x, uint16_t y, uint32_t color) {
if (lcdltdc.dir) { /* 横屏 */
*(uint16_t *)((uint32_t)framebuf[x] + pixsize * (pwidth * y + x)) = color;
}
else { /* 竖屏 */
*(uint16_t *)((uint32_t)framebuf[x] + pixsize * (pwidth * (pheight - x - 1) + y)) = color;
}
}
uint32_t ltdc_read_point (uint16_t x, uint16_t y) {
if (lcdltdc.dir) { /* 横屏 */
return *(uint16_t *)((uint32_t)framebuf[x] + pixsize * (pwidth * y + x)) ;
}
else { /* 竖屏 */
return *(uint16_t *)((uint32_t)framebuf[x] + pixsize * (pwidth * (pheight - x - 1) + y));
}
}
uint16_t framebuf[1280][800] __attribute__((at(0xC0000000)))
画点实质：往坐标显存写数据

## Slide 55
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RGB LCD简介（了解）
2，LTDC介绍（熟悉）
3，RGB屏基本驱动步骤（掌握）
4，编程实战1（掌握）
5，DMA2D介绍（熟悉）
6，DMA2D颜色填充的具体步骤（掌握）
7，编程实战2（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 56
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
3， DMA2D介绍（熟悉）
3.1，DMA2D简介
3.2，DMA2D框图介绍
3.3，DMA2D相关寄存器介绍

## Slide 57
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D简介（了解）
DMA2D是由ST公司设计的一个专用于图像处理的专业DMA(Chrom-Art Accelerator)。
手把手教你学STM32
STM32的“GPU”图形处理器
DMA2D两个功能：DMA数据传输功能、2D图形加速功能
DMA数据传输
寄存器到存储器、存储器到存储器
2D图形加速
支持硬件的颜色格式转换和Alpha混合效果
颜色填充(矩形区域)、图像(内存)复制
颜色格式转换(YcbCr转RGB或RGB888转RGB565)、透明度混合(Alpha Blend)
工作模式
寄存器到存储器
存储器到存储器
存储器到存储器并执行像素颜色格式转换
存储器到存储器且支持像素颜色格式转换和透明度混合
快速单色填充（清屏）
快速图像填充

## Slide 58
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D框图介绍
前景层输入
背景层输入
前景层颜色格式转换
背景层颜色格式转换
前景层和背景层可单独处理，也可混合
输出转换后的颜色数据
寄存器到存储器
无FG和BG，仅输出阶段激活
存储器到存储器
仅激活FG FIFO，作缓冲区
存储器到存储器并执行混合
执行PFC和混合时的FG和BG获取
存储器到存储器并执行PFC
不会激活BG FIFO

## Slide 59
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D为啥不用HAL库操作
一般情况下，使用HAL库编写代码，可以简化代码编写，提高可移植性。
效率低
HAL库代码嵌套太多且安全检测也很多
DMA2D 图形加速
直接操作寄存器，实现最大程度的加速效果
DMA2D相关HAL库函数进行颜色填充，大量时间浪费在函数的入栈出栈以及过程处理

## Slide 60
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
寄存器 | 名称 | 作用
DMA2D_CR | 控制寄存器 | 用于设置工作模式及启动DMA2D
DMA2D_OMAR | 输出存储器地址寄存器 | 用于设置输出存储器地址
DMA2D_OOR | 输出偏移寄存器 | 用于设置输出行偏移
DMA2D_NLR | 行数寄存器 | 用于设置行数和每行像素数
DMA2D_OCOLR | 输出颜色寄存器 | 用于设置指定的颜色填充
DMA2D_OPFCCR | 输出FPC控制寄存器 | 用于设置输出的颜色格式
DMA2D_FGPFCCR | 前景层PFC控制寄存器 | 用于设置前景层输出的颜色格式
DMA2D_FGMAR | 前景层存储器地址寄存器 | 用于设置前景层的存储器地址
DMA2D_FGOR | 前景层偏移寄存器 | 用于控制前景层的偏移
DMA2D_ISR | 中断状态寄存器 | 表示DMA2D各种状态标识
DMA2D_IFCR | 中断标志清零寄存器 | 用于清除ISR寄存器对应的标志
DMA2D 相关寄存器
目标区域设置
源区域设置
状态检测
像素格式设置
R2M用到

## Slide 61
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
确定区域
起始地址
矩形宽度
矩形高度
寄存器到存储器模式
OMAR设置
NLR设置
填充一行后需要跳过多少像素
OOR设置
填充啥
颜色
OCOLR设置
颜色格式
OPFCCR设置
CR设置
启动DMA2D
CR设置
传输完成
ISR检测 & IFCR清标志
https://blog.csdn.net/rtthreadiotos/article/details/118347934
不涉及前景层寄存器设置

## Slide 62
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
确定区域
起始地址
矩形宽度
矩形高度
存储器到存储器模式
FGMAR & OMAR设置
NLR设置
填充一行后需要跳过多少像素
FGOR & OOR设置
源数据格式
颜色格式
FGPFCCR设置
CR设置
启动DMA2D
CR设置
传输完成
ISR检测 & IFCR清标志
填充的内容

## Slide 63
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D控制寄存器（DMA2D_CR）
MODE： 表示DMA2D的工作模式（四种）
00 存储器到存储器 01 存储器到存储器并执行PFC
10 存储器到存储器并执行混合 11 寄存器到存储器
START： 控制DMA2D的启动，配置完成后，设置为1，启动DMA2D传输

## Slide 64
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D输出存储器地址寄存器（DMA2D_OMAR）
该寄存器用于设置输出存储器地址，也就是输出FIFO所存储的数据地址，该地址需要根据开窗的起始坐标来进行设置。
以800*480的LCD屏为例，行宽度800，假定帧缓冲数组ltdc_framebuf，窗口的起始地址为sx和sy，
颜色格式为RGB565，每个像素2个字节，MA的设置值：
MA[31:0] = framebuf + 2 * (800 * sy + sx)
前景层存储器地址寄存器DMA2D_FGMAR与DMA2D_OMAR一样，不过设置的是前景层的存储器地址

## Slide 65
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D输出偏移寄存器（DMA2D_OOR）
LO[13:0]用于设置输出行偏移，作用于显示层，以像素为单位。行偏移将添加到各行末尾，用于确定下一行的起始地址。
前景层偏移寄存器DMA2D_FGOR与DMA2D_OOR一样，不过设置的是前景层的行偏移。

## Slide 66
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D行数寄存器（DMA2D_NLR）
该寄存器用于控制每行的像素和行数，该寄存器的设置对前景层和显示层均有效，通过该寄存器的配置，就可以设置开窗的大小。
NL：设置待传输区域的行数，用于确定窗口的高度
PL：设置待传输区域的每行像素数，用于确定窗口的宽度

## Slide 67
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D输出颜色寄存器（DMA2D_OCOLR）
该寄存器用于配置在寄存器到存储器模式下，填充时所用的颜色值。
例如：在RGB565格式下，填充红色，直接设置DMA2D_OCOLR为0xF800即可

## Slide 68
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D输出PFC控制寄存器（DMA2D_OPFCCR）
该寄存器用于设置寄存器到存储器工作模式下的颜色格式
CM[2:0]表示颜色格式：000,ARGB8888； 001,RGB888； 010,RGB565； 011,ARGB1555； 100,ARGB1444；

## Slide 69
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D前景层PFC控制寄存器（DMA2D_FGPFCCR）
该寄存器用于设置存储器到存储器工作模式下的颜色格式
CM[3:0]表示颜色格式：0000,ARGB8888； 0001,RGB888； 0010,RGB565； 0011,ARGB1555； 0100,ARGB4444；0101,L8； 0110,AL44； 0111,AL88； 1000,L4； 1001,A8； 1010,A4；

## Slide 70
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA2D中断状态寄存器（DMA2D_ISR）
该寄存器表示了DMA2D的各种状态标识。
TCIF位表示DMA2D的传输完成中断标志。当DMA2D传输操作完成时，该位置1，表示可以进行下一次DMA2D传输。
DMA2D中断标志清零寄存器DMA2D_IFCR，用于清除DMA2D_ISR寄存器对应位的标志。
若DMA2D传输完成，向CTCIF位写1即可清除DMA2D_ISR寄存器的TCIF位标志。

## Slide 71
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RGB LCD简介（了解）
2，LTDC介绍（熟悉）
3，RGB屏基本驱动步骤（掌握）
4，编程实战1（掌握）
5，DMA2D介绍（熟悉）
6，DMA2D颜色填充的具体步骤（掌握）
7，编程实战2（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 72
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
1、使能DMA2D时钟并停止DMA2D
2、设置DMA2D工作模式
3、设置DMA2D的相关参数
通过DMA2D_CR寄存器进行设置
DMA2D->CR = DMA2D_R2M; /* 寄存器到存储器 */
DMA2D->CR = DMA2D_M2M; /* 存储器到存储器 */
设置颜色格式、输出窗口、输出存储器地址、
前景层地址(仅M2M时设置)、颜色寄存器(仅R2M时设置)
__HAL_RCC_DMA2D_CLK_ENABLE();
DMA2D->CR &= ~DMA2D_CR_START;
4、启动DMA2D传输
DMA2D->CR |= DMA2D_CR_START; /* 启动DMA2D */
5、等待DMA2D传输完成，清除相关标志
while((DMA2D->ISR & DMA2D_FLAG_TC) == 0);
DMA2D->IFCR |= DMA2D_FLAG_TC;
6， DMA2D颜色填充的具体步骤（掌握）

## Slide 73
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
7， 编程实战2（掌握）
1，使用DMA2D单色填充矩形
2，使用DMA2D颜色填充（显示RGB565格式图片）
3，开发板例程源码解读

## Slide 74
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
psx
pex
psy
pey
横屏
竖屏
通过sx,sy,ex,ey 确定了图形的大小
sx = 0,sy = 0,ex = 100,ey = 50
psx = sx, pex = ex,
psy = sy, pey = ey
psx = sy, pex = ey,
psy = pheight - 1 - ex,
pey = pheight - 1 - sx
以LCD面板为基准的坐标系
把竖屏的坐标转变成LCD面板的坐标
横屏的坐标系跟LCD面板的坐标系相同
对应着内存空间

## Slide 75
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RGB LCD简介（了解）
2，LTDC介绍（熟悉）
3，RGB屏基本驱动步骤（掌握）
4，编程实战1（掌握）
5，DMA2D介绍（熟悉）
6，DMA2D颜色填充的具体步骤（掌握）
7，编程实战2（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 76
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
8，课堂总结（掌握）
LTDC LCD(RGB屏)实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 77
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
手把手教你学STM32