## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
ADC
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1， ADC简介（了解）
2，ADC工作原理（掌握）
3，单通道ADC采集实验（熟悉）
4，单通道ADC采集（DMA读取）实验（熟悉）
5，多通道ADC采集（DMA读取）实验（熟悉）
6，单通道ADC过采样实验（熟悉）
7，内部温度传感器实验（熟悉）
8，光敏传感器实验（熟悉）
9，课堂总结（了解）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，ADC简介（了解）
1.1，什么是ADC？
1.2，常见的ADC类型
1.3，并联比较型工作示意图
1.4，逐次逼近型工作示意图
1.5，ADC的特性参数
1.6，STM32各系列ADC的主要特性
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ADC，全称：Analog-to-Digital Converter，指模拟/数字转换器
压力传感器
温度传感器
图像传感器
ADC
单片机处理
控制/显示
1.1，什么是ADC？
……
转换为电压
转换为数字量

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ADC电路类型 | 优点 | 缺点
并联比较型 | 转换速度最快 | 成本高、功耗高，分辨率低
逐次逼近型 | 结构简单，功耗低 | 转换速度较慢
常见ADC类型：https://blog.csdn.net/whereismatrix/article/details/81814431
1.2，常见的ADC类型

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1.3，并联比较型工作示意图
分压部分 + 比较部分 + 编码部分
优点：转换速度快
缺点：成本高、功耗高、分辨率低
二进制
数字量
模拟电压输入
参考电压

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1.4，逐次逼近型工作示意图
控制电路+ 数码寄存器 + D/A转换器 + 电压比较器
优点：结构简单、低功耗
缺点：转换速度较慢
模拟电压输入
二进制
数字量
特点：
分辨率和采样速度相互矛盾，
分辨率越高，采样速率越低

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1.5，ADC的特性参数
分辨率
表示ADC能辨别的最小模拟量，用二进制位数表示，比如：8、10、12、16位等
表示完成一次A/D转换所需要的时间，转换时间越短，采样率就可以越高
转换时间
量化误差
用数字量近似表示模拟量，采用四舍五入原则，此过程产生的误差为量化误差
精度
最小刻度基础上叠加各种误差的参数，精度受ADC性能、温度和气压等影响
刻度划分
物理量的精准程度

## Slide 9
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
主要特性 | F1 | F4 | F7 | H7
ADC类型 | 逐次逼近型 |  |  | 
分辨率 | 12位 | 6/8/10/12位 | 6/8/10/12位 | 8/10/12/14/16位
ADC时钟频率 | 14MHz（max） | 36MHz（max） |  | 36MHz（max）
采样时间 | 采样时间越长, 转换结果相对越准确, 但是转换速度就越慢 |  |  | 
转换时间 | 与ADC时钟频率、分辨率和采样时间等有关 |  |  | 
供电电压 | VSSA ：0V，VDDA ：2.4V~3.6V（全速运行） |  |  | 
参考电压 | VREF– ：0V，VREF+一般为3.3V |  |  | 
输入电压 | VREF–≤VIN≤VREF+ |  |  | 
1.6，STM32各系列ADC的主要特性

## Slide 10
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2，ADC工作原理（掌握）
2.1，ADC框图简介（F1/ F4 /F7/H7）
2.2，参考电压/模拟部分电压
2.3，输入通道
2.4，转换序列
2.5，触发源
2.6，转换时间
2.7，数据寄存器
2.8，中断
2.9，单次转换模式和连续转换模式
2.10，扫描模式
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 11
①参考电压/模拟部分电压
②输入通道
③转换序列
④触发源
⑤转换时间
⑥数据寄存器
⑦中断
2.1，ADC框图简介（F1）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

## Slide 12
①参考电压/模拟部分电压
②输入通道
③转换序列
④触发源
⑤转换时间
⑥数据寄存器
⑦中断
2.1，ADC框图简介（F4）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

## Slide 13
①参考电压/模拟部分电压
②输入通道
③转换序列
④触发源
⑤转换时间
⑥数据寄存器
⑦中断
2.1，ADC框图简介（F7）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

## Slide 14
①VREF+电压
②ADC双时钟域架构
③输入通道
④转换序列
⑤触发源
⑥转换时间
⑦参考电压
⑧ADC核心
⑨数据寄存器
⑩中断
⑪通道预选控制信号
2.1，ADC框图简介（H7）
①
②
③
④
⑥
⑦
⑤
⑧
⑨
⑩
⑪

## Slide 15
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
模拟部分电源
参考电压
ADC输入电压范围：VREF–≤VIN≤VREF+（即0V≤VIN≤3.3V ）
2.2，参考电压/模拟部分电压（战舰为例）
RC低通滤波器
ADC供电电源：VSSA、 VDDA （2.4V≤VDDA≤3.6V ）

## Slide 16
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ADC1 | IO | ADC2 | IO | ADC3 | IO
通道0 | PA0 | 通道0 | PA0 | 通道0 | PA0
通道1 | PA1 | 通道1 | PA1 | 通道1 | PA1
通道2 | PA2 | 通道2 | PA2 | 通道2 | PA2
通道3 | PA3 | 通道3 | PA3 | 通道3 | PA3
通道4 | PA4 | 通道4 | PA4 | 通道4 | PF6
通道5 | PA5 | 通道5 | PA5 | 通道5 | PF7
通道6 | PA6 | 通道6 | PA6 | 通道6 | PF8
通道7 | PA7 | 通道7 | PA7 | 通道7 | PF9
通道8 | PB0 | 通道8 | PB0 | 通道8 | PF10
通道9 | PB1 | 通道9 | PB1 | 通道9 | 连接内部VSS
通道10 | PC0 | 通道10 | PC0 | 通道10 | PC0
通道11 | PC1 | 通道11 | PC1 | 通道11 | PC1
通道12 | PC2 | 通道12 | PC2 | 通道12 | PC2
通道13 | PC3 | 通道13 | PC3 | 通道13 | PC3
通道14 | PC4 | 通道14 | PC4 | 通道14 | 连接内部VSS
通道15 | PC5 | 通道15 | PC5 | 通道15 | 连接内部VSS
通道16 | 连接内部温度传感器 | 通道16 | 连接内部VSS | 通道16 | 连接内部VSS
通道17 | 连接内部Vrefint | 通道17 | 连接内部VSS | 通道17 | 连接内部VSS
2.3，输入通道
（ F1为例）

## Slide 17
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
A/D转换被组织为两组：规则组（常规转换组）和注入组（注入转换组）
规则组最多可以有16个转换，注入组最多有4个转换
通道0~17（F1）
规则组(16)
排A/D转换先后顺序
注入组(4)
2.4，转换序列（F1为例）

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
规则组和注入组执行优先级对比
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
规则序列和注入序列（F1为例）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
规则序列寄存器控制关系汇总 |  |  | 
寄存器 | 寄存器位 | 功能 | 取值
SQR3 | SQ1 [ 4 : 0 ] | 设置第1个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ2 [ 4 : 0 ] | 设置第2个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ3 [ 4 : 0 ] | 设置第3个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ4 [ 4 : 0 ] | 设置第4个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ5 [ 4 : 0 ] | 设置第5个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ6 [ 4 : 0 ] | 设置第6个转换的通道 | 通道0~17
SQR2 | SQ7 [ 4 : 0 ] | 设置第7个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ8 [ 4 : 0 ] | 设置第8个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ9 [ 4 : 0 ] | 设置第9个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ10 [ 4 : 0 ] | 设置第10个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ11 [ 4 : 0 ] | 设置第11个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ12 [ 4 : 0 ] | 设置第12个转换的通道 | 通道0~17
SQR1 | SQ13 [ 4 : 0 ] | 设置第13个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ14 [ 4 : 0 ] | 设置第14个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ15 [ 4 : 0 ] | 设置第15个转换的通道 | 通道0~17
 | SQ16 [ 4 : 0 ] | 设置第16个转换的通道 | 通道0~17
 | SQL [ 3 : 0 ] | 设置规则序列要转换的通道数 | 0~15

## Slide 20
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
规则序列和注入序列（F1为例）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
注入序列寄存器控制关系汇总 |  |  | 
寄存器 | 寄存器位 | 功能 | 取值
JSQR | JSQ1 [ 4 : 0 ] | 设置第1个转换的通道 | 通道0~17
 | JSQ2 [ 4 : 0 ] | 设置第2个转换的通道 | 通道0~17
 | JSQ3 [ 4 : 0 ] | 设置第3个转换的通道 | 通道0~17
 | JSQ4 [ 4 : 0 ] | 设置第4个转换的通道 | 通道0~17
 | JL [ 1 : 0 ] | 设置注入序列要转换的通道数 | 0~3
注入序列的转换顺序是从JSQx[ 4 : 0 ]（x=4-JL[1:0]）开始

## Slide 21
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2，ADC工作原理（掌握）
2.1，ADC框图简介（F1/ F4 /F7/H7）
2.2，参考电压/模拟部分电压
2.3，输入通道
2.4，转换序列
2.5，触发源
2.6，转换时间
2.7，数据寄存器
2.8，中断
2.9，单次转换模式和连续转换模式
2.10，扫描模式
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 22
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2.5，触发源（F1）
（1）ADON位触发转换(仅限F1系列)
（2）外部事件触发转换
当ADC_CR2寄存器的ADON位为1时，再单独给ADON位写1，只能启动规则组转换
外部事件触发转换分为：规则组外部触发和注入组外部触发
触发转换的方法有两种：

## Slide 23
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2.5，触发源（F1）
EXTTRIG位置1
EXTSEL[2:0]=111
SWSTART位置1
规则组外部触发使用方法：
EXTSEL[2:0]=其它
选择软件启动
选择硬件启动
使能外部事件触发
启动规则通道转换
等待相关事件发生
启动规则通道转换
JEXTTRIG位置1
JEXTSEL[2:0]=111
JSWSTART位置1
注入组外部触发使用方法：
JEXTSEL[2:0]=其它
选择软件启动
选择硬件启动
使能外部事件触发
启动注入通道转换
等待相关事件发生
启动注入通道转换

## Slide 24
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2.5，触发源（F4/F7）
EXTEN[1:0]=00
SWSTART位置1
规则组外部触发使用方法：
EXTSEL[3:0]
选择硬件启动
启动规则通道转换
等待相关事件发生
启动规则通道转换
JSWSTART位置1
注入组外部触发使用方法：
JEXTSEL[3:0]
选择硬件启动
启动注入通道转换
等待相关事件发生
启动注入通道转换
禁止硬件触发（即软件）
EXTEN[1:0]=其它
选择触发极性
JEXTEN[1:0]=00
禁止硬件触发（即软件）
JEXTEN[1:0]=其它
选择触发极性

## Slide 25
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2.5，触发源（H7）
EXTEN[1:0]=00
ADSTART位置1
规则组外部触发使用方法：
EXTSEL[4:0]
选择硬件启动
启动规则通道转换
等待相关事件发生
启动规则通道转换
JADSTART位置1
注入组外部触发使用方法：
JEXTSEL[4:0]
选择硬件启动
启动注入通道转换
等待相关事件发生
启动注入通道转换
禁止硬件触发（即软件）
参考《STM32H7xx参考手册_V3（中文版）.pdf》825页
参考《STM32H7xx参考手册_V3（中文版）.pdf》826页
EXTEN[1:0]=其它
选择触发极性
JEXTEN[1:0]=00
禁止硬件触发（即软件）
JEXTEN[1:0]=其它
选择触发极性

## Slide 26
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
（1）如何设置ADC时钟？
PCLK2
分频系数：2/4/6/8
RCC_CFGR寄存器
APB2总线上的时钟
ADCPRE[1:0]
ADCCLK
ADC最大时钟频率为14MHz
例程中如何设置ADC时钟？
PCLK2
分频系数：6
ADCPRE[1:0]
ADCCLK
72MHz
12MHz
2.6，转换时间（F1）

## Slide 27
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ADC转换时间： TCONV = 采样时间 + 12.5个周期
（2）如何设置ADC转换时间？
采样时间可通过SMPx[2:0]位设置，x=0~17
 SMP = 000：1.5个ADC时钟周期
 SMP = 001：7.5个ADC时钟周期
 SMP = 010：13.5个ADC时钟周期
 SMP = 011：28.5个ADC时钟周期
TCONV = 采样时间 + 12.5个周期 = 1.5个周期 + 12.5个周期 = 14个周期 = = 1.17us
 SMP = 100：41.5个ADC时钟周期
 SMP = 101：55.5个ADC时钟周期
 SMP = 110：71.5个ADC时钟周期
 SMP = 111：239.5个ADC时钟周期
举个例子：ADC时钟频率为12MHz时，ADC最短的转换时间是多少？
2.6，转换时间（F1）

## Slide 28
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
（1）如何设置ADC时钟？
PCLK2
分频系数：2/4/6/8
ADC_CCR寄存器
APB2总线上的时钟
ADCPRE[1:0]
ADCCLK
ADC最大时钟频率为36MHz
例程中如何设置ADC时钟？
PCLK2
分频系数：4
ADCPRE[1:0]
ADCCLK
84MHz（F407）
90MHz（F429）
108MHz（F767/F750）
2.6，转换时间（F4/F7）
21MHz（F407）
22.5MHz（F429）
27MHz（F767/F750）

## Slide 29
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ADC转换时间（12位分辨率）： TCONV = 采样时间 + 12个周期
（2）如何设置ADC转换时间？
采样时间可通过SMPx[2:0]位设置，x=0~18
 SMP = 000：3个ADC时钟周期
 SMP = 001：15个ADC时钟周期
 SMP = 010：28个ADC时钟周期
 SMP = 011：56个ADC时钟周期
TCONV = 采样时间 + 12个周期 = 3个周期 + 12个周期 = 15个周期 = = 0.71us
 SMP = 100：84个ADC时钟周期
 SMP = 101：112个ADC时钟周期
 SMP = 110：144个ADC时钟周期
 SMP = 111：480个ADC时钟周期
举个例子：ADC时钟频率为21MHz时，ADC最短的转换时间是多少？
2.6，转换时间（F4/F7）

## Slide 30
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
（1）如何设置ADC时钟？
异步时钟模式
CKMODE[1：0]=00
来自HSI（64MHz）
ADCSEL [1：0]=00， pll2_p_ck
ADCSEL [1：0]=01， pll3_r_ck
ADC最大时钟频率为36MHz
2.6，转换时间（H7）
同步时钟模式
CKMODE[1：0]=01，adc_hclk/1
CKMODE[1：0]=10，adc_hclk/2
CKMODE[1：0]=11，adc_hclk/4
ADCSEL [1：0]=10， per_ck
CKPERSEL[1:0]=00，hsi_ker_ck
CKPERSEL[1:0]=01，csi_ker_ck
CKPERSEL[1:0]=10，hse_ck
PRESC[3:0]=0001，2分频
ADC时钟频率为32MHz

## Slide 31
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ADC转换时间：TCONV = 采样时间（TSMPL） + 逐次逼近时间（TTSAR）
（2）如何设置ADC转换时间？
采样时间可通过SMPx[2:0]位设置，x=0~19
 SMP = 000：1.5个ADC时钟周期
 SMP = 001：2.5个ADC时钟周期
 SMP = 010：8.5个ADC时钟周期
 SMP = 011：16.5个ADC时钟周期
 SMP = 100：32.5个ADC时钟周期
 SMP = 101：64.5个ADC时钟周期
 SMP = 110：387.5个ADC时钟周期
 SMP = 111：810.5个ADC时钟周期
2.6，转换时间（H7）
逐次逼近时间（TTSAR）和分辨率有关，RES[2:0]用于设置分辨率，如：16/14/12/10/8位

## Slide 32
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2.6，转换时间（H7）
逐次逼近时间（TTSAR）和分辨率对应关系表：
TCONV = TSMPL + TTSAR = (1.5 + 8.5)个ADC周期 = 10个ADC周期 = = 0.31us
举个例子：ADC时钟频率为32MHz时，分辨率为16位，ADC最短的转换时间是多少？

## Slide 33
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2，ADC工作原理（掌握）
2.1，ADC框图简介（F1/ F4 /F7/H7）
2.2，参考电压/模拟部分电压
2.3，输入通道
2.4，转换序列
2.5，触发源
2.6，转换时间
2.7，数据寄存器
2.8，中断
2.9，单次转换模式和连续转换模式
2.10，扫描模式
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 34
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
规则组(16)
注入数据寄存器（16位）
ADCx_JDRy(y=1~4)
注入组(4)
转换结果按顺序输出
规则数据寄存器（32位）
ADCx_DR
刚好对应四个寄存器
独立模式时只用到低16位
由ADCx_CR2寄存器的ALIGN位设置数据对齐方式，可选择：右对齐或者左对齐
2.7，数据寄存器（F1）

## Slide 35
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
规则组(16)
注入数据寄存器（16位）
ADCx_JDRy(y=1~4)
注入组(4)
转换结果按顺序输出
规则数据寄存器（16位）
ADCx_DR
刚好对应四个寄存器
由ADCx_CR2寄存器的ALIGN位设置数据对齐方式，可选择：右对齐或者左对齐
2.7，数据寄存器（F4/F7）

## Slide 36
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
规则组(16)
注入数据寄存器（32位）
ADCx_JDRy(y=1~4)
注入组(4)
转换结果按顺序输出
规则数据寄存器（32位）
ADCx_DR
刚好对应四个寄存器
由OVSS[3:0]和LSHIFT[3:0]位域设置数据对齐方式，可选择：右对齐或者左对齐
2.7，数据寄存器（H7）

## Slide 37
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
中断事件 | 事件标志 | 使能控制位
规则通道转换结束 | EOC | EOCIE
注入通道转换结束 | JEOC | JEOCIE
设置了模拟看门狗状态位 | AWD | AWDIE
溢出（F1没有） | OVR | OVRIE
规则组每个通道转换结束后，除了可以产生中断外，还可以产生DMA请求，我们利用DMA及时把转换好的数据传输到指定的内存里，防止数据被覆盖。
DMA请求（只适用于规则组）
2.8，中断
F1/F4/F7系列ADC中断事件汇总表：

## Slide 38
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
H7系列ADC中断类型

## Slide 39
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
CONT位 | 0 | 1
转换模式 | 单次转换模式 | 连续转换模式
2.9，单次转换模式和连续转换模式
转换组/转换模式 | 单次转换模式(只触发一次转换) | 连续转换模式(自动触发下一次转换) 注意：只有规则组才能触发该模式
规则组 | 转换结果被储存在ADC_DR EOC（转换结束）标志位被置1 如果设置了EOCIE位，则产生中断 然后ADC停止 | 转换结果被储存在ADC_DR EOC（转换结束）标志位被置1 如果设置了EOCIE位，则产生中断
注入组 | 转换结果被储存在ADC_DRJx JEOC（转换结束）标志位被置1 如果设置了JEOCIE位，则产生中断 然后ADC停止 | 转换结果被储存在ADC_DRJx JEOC（转换结束）标志位被置1 如果设置了JEOCIE位，则产生中断 自动注入：将JAUTO位置1

## Slide 40
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
SCAN位 | 0 | 1
扫描模式 | 关闭扫描模式 | 使用扫描模式
2.10，扫描模式
关闭扫描模式 | 使用扫描模式
ADC只转换ADC_SQRx或ADC_JSQR选中的第一个通道进行转换 | ADC会扫描所有被ADC_SQRx或ADC_JSQR选中的所有通道

## Slide 41
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
不同模式组合的作用
单次转换模式（不扫描） | 只转换一个通道，而且是一次，需等待下一次触发
单次转换模式（扫描） | ADC_SQRx 和ADC_JSQR 选中的所有通道都转换一次
连续转换模式（不扫描） | 只会转换一个通道，转换完后会自动执行下一次转换
连续转换模式（扫描） | ADC_SQRx 和ADC_JSQR 选中的所有通道都转换一次，并自动进入下一轮转换
一种比较少用的模式：不连续采样模式（F1手册称为：间断模式），只适用在扫描模式下。
单次转换模式（不扫描） | 使用ADC单通道，并要求进行一次转换
单次转换模式（扫描） | 使用ADC多通道，并要求所有通道都转换一次就停止
连续转换模式（不扫描） | 使用ADC单通道，并要求对该通道连续转换
连续转换模式（扫描） | 使用ADC多通道，并要求所有通道都转换一次后，自动启动下一轮转换
具体例子：

## Slide 42
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3，单通道ADC采集实验（战舰为例）
3.1，实验简要（了解）
3.2，ADC寄存器介绍（了解）
3.3，单通道ADC采集实验配置步骤（掌握）
3.4，编程实战：单通道ADC采集实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 43
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
3.1，实验简要（F1为例）
通过ADC1通道1（PA1）采集电位器的电压，并显示ADC转换的数字量及换算后的电压值
1，功能描述
2，确定最小刻度
VREF+ = 3.3V  0V≤VIN≤3.3V  最小刻度 = 3.3 / 4096
3，确定转换时间
采样时间239.5个ADC时钟周期为例，可以得到转换时间为21us
F4/F7/H7系列还需要考虑ADC分辨率
4，模式组合
单次转换模式、不使用扫描模式

## Slide 44
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
3.2，ADC寄存器介绍（F1为例）
ADC控制寄存器 1(ADC_CR1)
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，11.12.2节

## Slide 45
ADC控制寄存器 2(ADC_CR2)

## Slide 46
ADC控制寄存器 2(ADC_CR2)

## Slide 47
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ADC采样时间寄存器1(ADC_SMPR1)
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，11.12.4节

## Slide 48
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ADC采样时间寄存器2(ADC_SMPR2)
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，11.12.5节

## Slide 49
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ADC规则序列寄存器 1(ADC_SQR1)
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，11.12.9节

## Slide 50
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，11.12.10节
ADC规则序列寄存器 2(ADC_SQR2)

## Slide 51
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，11.12.11节
ADC规则序列寄存器 3(ADC_SQR3)

## Slide 52
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ADC规则数据寄存器 (ADC_DR)
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，11.12.14节

## Slide 53
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
3.3，单通道ADC采集实验配置步骤
1，配置ADC工作参数、ADC校准
2，ADC MSP初始化
3，配置ADC相应通道相关参数
4，启动A/D转换
5，等待规则通道转换完成
HAL_ADC_Init()、HAL_ADCEx_Calibration_Start()
HAL_ADC_MspInit() 配置NVIC、CLOCK、GPIO等
HAL_ADC_ConfigChannel()
HAL_ADC_Start()
HAL_ADC_PollForConversion()
6，获取规则通道A/D转换结果
HAL_ADC_GetValue()

## Slide 54
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
相关HAL库函数介绍
函数 | 主要寄存器 | 主要功能
HAL_ADC_Init() | CR1、CR2 | 配置ADC工作参数
HAL_ADCEx_Calibration_Start() | CR2 | ADC校准
HAL_ADC_MspInit() | 无 | 存放NVIC、CLOCK、GPIO初始化代码
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig() | RCC_CFGR | 设置扩展外设时钟，如：ADC、RTC等
HAL_ADC_ConfigChannel() | SQRx、SMPRx | 配置ADC相应通道的相关参数
HAL_ADC_Start() | CR2 | 启动A/D转换
HAL_ADC_PollForConversion() | SR | 等待规则通道转换完成
HAL_ADC_GetValue() | DR | 获取规则通道A/D转换结果

## Slide 55
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
关键结构体介绍（F1为例）
typedef struct
{
  ADC_TypeDef *Instance; /* ADC 寄存器基地址 */
ADC_InitTypeDef Init; /* ADC 参数初始化结构体变量 */
DMA_HandleTypeDef *DMA_Handle; /* DMA 配置结构体 */
……
} ADC_HandleTypeDef;
typedef struct
{
uint32_t DataAlign; /* 设置数据的对齐方式 */
uint32_t ScanConvMode; /* 扫描模式 */
FunctionalState ContinuousConvMode; /* 开启单次转换模式或者连续转换模式 */ uint32_t NbrOfConversion; /* 设置转换通道数目 */
FunctionalState DiscontinuousConvMode; /* 是否使用规则通道组间断模式 */
uint32_t NbrOfDiscConversion; /* 配置间断模式的规则通道个数 */
uint32_t ExternalTrigConv; /* ADC 外部触发源选择 */
} ADC_InitTypeDef;

## Slide 56
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
关键结构体介绍（F1为例）
typedef struct
{
uint32_t Channel; /* ADC 转换通道*/
uint32_t Rank; /* ADC 转换顺序 */
uint32_t SamplingTime; /* ADC 采样周期 */
} ADC_ChannelConfTypeDef;

## Slide 57
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3，单通道ADC采集实验（战舰为例）
3.1，实验简要（了解）
3.2，ADC寄存器介绍（了解）
3.3，单通道ADC采集实验配置步骤（掌握）
3.4，编程实战：单通道ADC采集实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 58
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
3.4，编程实战：单通道ADC采集实验（战舰为例）

## Slide 59
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
例程源码解析

## Slide 60
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，单通道ADC采集（DMA读取）实验（战舰为例）
4.1，实验简要（了解）
4.2，单通道ADC采集（DMA读取）实验配置步骤（掌握）
4.3，编程实战：单通道ADC采集（DMA读取）实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 61
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
4.1，实验简要（F1为例）
通过ADC1通道1（PA1）采集电位器的电压，并显示ADC转换的数字量及换算后的电压值
1，功能描述
2，确定最小刻度
VREF+ = 3.3V  0V≤VIN≤3.3V  最小刻度 = 3.3 / 4096
3，确定转换时间
采样时间239.5个ADC时钟周期为例，可以得到转换时间为21us
F4/F7/H7系列还需要考虑ADC分辨率
4，模式组合
连续转换模式、不使用扫描模式
通过DMA读取数据

## Slide 62
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
4.2，单通道ADC采集（DMA读取）实验配置步骤
3，配置ADC工作参数、ADC校准
4，ADC MSP初始化
5，配置ADC相应通道相关参数
6，使能DMA数据流传输完成中断
8，启动DMA，开启传输完成中断
HAL_ADC_Init()、HAL_ADCEx_Calibration_Start()
HAL_ADC_MspInit() 配置NVIC、CLOCK、GPIO等
HAL_ADC_ConfigChannel()
HAL_NVIC_SetPriority()、HAL_NVIC_EnableIRQ()
HAL_DMA_Start_IT()
9，触发ADC转换，DMA传输数据
HAL_ADC_Start_DMA()
1，初始化DMA
HAL_DMA_Init()
2，将DMA和ADC句柄联系起来
__HAL_LINKDMA()
7，编写DMA数据流中断服务函数
DMAx_Channely_IRQHandler()

## Slide 63
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
相关HAL库函数介绍
函数 | 主要寄存器 | 主要功能
HAL_ADC_Init() | CR1、CR2 | 配置ADC工作参数
HAL_ADCEx_Calibration_Start() | CR2 | ADC校准
HAL_ADC_MspInit() | 无 | 存放NVIC、CLOCK、GPIO初始化代码
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig() | RCC_CFGR | 设置扩展外设时钟，如：ADC、RTC等
HAL_ADC_ConfigChannel() | SQRx、SMPRx | 配置ADC相应通道的相关参数
HAL_DMA_Start_IT() | CCRx | 启动DMA、开启传输完成中断
HAL_ADC_Start_DMA() | CR2 | 触发ADC转换、使用DMA传输数据

## Slide 64
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
关键结构体介绍
typedef struct
{
uint32_t Direction; /* 传输方向 */
uint32_t PeriphInc; /* 外设（非）增量模式 */
uint32_t MemInc; /* 存储器（非）增量模式 */
uint32_t PeriphDataAlignment; /* 外设数据宽度 */
uint32_t MemDataAlignment; /* 存储器数据宽度 */
uint32_t Mode; /* 操作模式 */
uint32_t Priority; /* DMA通道优先级 */
}DMA_InitTypeDef;

## Slide 65
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，单通道ADC采集（DMA读取）实验（战舰为例）
4.1，实验简要（了解）
4.2，单通道ADC采集（DMA读取）实验配置步骤（掌握）
4.3，编程实战：单通道ADC采集（DMA读取）实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 66
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
4.3，编程实战：单通道ADC采集（DMA读取）实验（战舰为例）

## Slide 67
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
例程源码解析

## Slide 68
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
5，多通道ADC采集（DMA读取）实验（战舰为例）
5.1，实验简要（了解）
5.2，编程实战：多通道ADC采集（DMA读取）实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 69
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
5.1，实验简要（F1为例）
通过ADC1通道0/1/2/3/4/5（PA0/1/2/3/4/5）采集测试电压，并显示ADC转换的数字量及换算后的电压值
1，功能描述
2，确定最小刻度
VREF+ = 3.3V  0V≤VIN≤3.3V  最小刻度 = 3.3 / 4096
3，确定转换时间
采样时间239.5个ADC时钟周期为例，可以得到转换时间为21us
F4/F7/H7系列还需要考虑ADC分辨率
4，模式组合
连续转换模式、使用扫描模式
通过DMA读取数据

## Slide 70
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
5.2，编程实战：多通道ADC采集（DMA读取）实验（战舰为例）

## Slide 71
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
例程源码解析

## Slide 72
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
6，单通道ADC过采样实验
6.1，如何用过采样和求均值的方式提高ADC的分辨率？（熟悉）
6.2，实验简要（了解）
6.3，编程实战：单通道ADC过采样（16位分辨率）实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 73
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
6.1，如何用过采样和求均值的方式提高ADC的分辨率？
fos = 4w ⋅ fs
fos 是过采样频率，w是希望增加的分辨率位数，fs 是初始采样频率要求
方程推导过程：https://max.book118.com/html/2018/0506/165038217.shtm
根据要增加的分辨率位数计算过采样频率方程：
（1）如何确定过采样率
举个例子：12位分辨率的ADC提高4位分辨率，采样频率就要提高256倍
（2）如何求均值
即需要256次采集才能得到一次16位分辨率的数据
然后将这256次采集结果求和，求和的结果再右移4位，就得到提高分辨率后的结果
此过程称为：抽取
注意：提高N 位分辨率，需要 右移N位

## Slide 74
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
6.2，实验简要（F1为例）
通过ADC1通道1（PA1）过采样实现16位分辨率采集电压，并显示ADC转换的数字量及换算后的电压值
1，功能描述
2，确定最小刻度
VREF+ = 3.3V  0V≤VIN≤3.3V  最小刻度 = 3.3 / 65536
3，确定转换时间
采样时间设置为最小值1.5个ADC时钟周期，可以得到转换时间为1.17us * 256
4，模式组合
连续转换模式、不使用扫描模式
通过DMA读取数据

## Slide 75
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
6，单通道ADC过采样实验
6.1，怎么用过采样和求均值的方式提高ADC的分辨率？（熟悉）
6.2，实验简要（了解）
6.3，编程实战：单通道ADC过采样（16位分辨率）实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 76
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
6.3，编程实战：单通道ADC过采样（16位分辨率）实验（战舰为例）

## Slide 77
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
例程源码解析

## Slide 78
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
7，内部温度传感器实验
7.1，STM32内部温度传感器简介（了解）
7.2，温度计算方法（熟悉）
7.3，实验简要（了解）
7.4，编程实战：内部温度传感器实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 79
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
7.1，STM32内部温度传感器简介
主要特性 | F1 | F4 | F7 | H7
温度范围 | -40~125℃ |  |  | 
精度(MAX) | ±2℃ |  |  | ±3℃
采样时间 | ≥17.1us | ≥10us |  | ≥9us
ADC通道 | ADC1_IN16 | ADC1_IN16(F407) ADC1_IN18(F429) | ADC1_IN18 | ADC3_INP18
上电控制位 | TSVREFE位 |  |  | VSENSEEN 位

## Slide 80
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
7.2，温度计算方法（F1）
温度计算式子：
= 25 ℃时的值（典型值为： 1.43）
= 温度与 曲线的平均斜率（单位： mv/℃或 uv/℃）（典型值：4.3mv/℃）
是ADC采集到内部温度传感器的电压值
T(℃) =

## Slide 81
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
温度计算式子：
= 25 ℃时的值（典型值为： 0.76）
= 温度与 曲线的平均斜率（单位： mv/℃或 uv/℃）（典型值：2.5mv/℃）是 ADC采集到内部温度传感器的电压值
T(℃) =
7.2，温度计算方法（F4/F7）

## Slide 82
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
温度计算式子：
T(℃) =
7.2，温度计算方法（H7）
符号 | 说明 | 内存地址
TS_CAL1 | 在 30°C 下获得的温度传感器校准值 | 0X1FF1 E820 ~ 0X1FF1 E821
TS_CAL2 | 在 110°C 下获得的温度传感器校准值 | 0X1FF1 E840 ~ 0X1FF1 E841
TS_DATA | ADC3 _INP18 转换的数字量 | -

## Slide 83
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
7.3，实验简要（F1为例）
通过ADC1通道16采集芯片内部温度传感器的电压，将电压值换算成温度后，显示在液晶屏
1，功能描述
2，确定最小刻度
VREF+ = 3.3V  0V≤VIN≤3.3V  最小刻度 = 3.3 / 4096
3，确定转换时间
4，模式组合
单次转换模式、不使用扫描模式
采样时间239.5个ADC时钟周期为例，可以得到转换时间为21us

## Slide 84
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
7，内部温度传感器实验
7.1，STM32内部温度传感器简介（了解）
7.2，温度计算方法（熟悉）
7.3，实验简要（了解）
7.4，编程实战：内部温度传感器实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 85
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
7.4，编程实战：内部温度传感器实验（战舰为例）
例程源码解析

## Slide 86
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
8，光敏传感器实验
8.1，光敏二极管简介（了解）
8.2，实验原理（熟悉）
8.3，实验简要（了解）
8.4，编程实战：光敏传感器实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 87
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
8.1，光敏二极管简介
核心是一个PN结，对光强非常敏感，单向导电性，工作时需加反向电压
1，光敏二极管
2，暗电流
无光照时，反向电流很小（一般小于0.1微安），称为暗电流
3，光电流
有光照时，光的强度越大，反向电流也越大，形成光电流（非线性变化）
板载了光敏二极管的开发板有：精英、战舰、探索者、MiniPro H750等
利用电流变化的特点，串联一个电阻，就可以得到电压的变化，通过ADC读取，从而知道光强变化

## Slide 88
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
8.2，实验原理（战舰为例）
注意：反向接高低电平

## Slide 89
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
8.3，实验简要（战舰为例）
1，功能描述
2，确定最小刻度
VREF+ = 3.3V  0V≤VIN≤3.3V  最小刻度 = 3.3 / 4096
3，确定转换时间
4，模式组合
单次转换模式、不使用扫描模式
采样时间239.5个ADC时钟周期为例，可以得到转换时间为21us
通过ADC3通道6（PF8）采集光敏二极管的电压，然后转换为0~100的光线强度值，并显示

## Slide 90
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
8，光敏传感器实验
8.1，光敏二极管简介（了解）
8.2，实验原理（熟悉）
8.3，实验简要（了解）
8.4，编程实战：光敏传感器实验（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 91
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
8.4，编程实战：光敏传感器实验（战舰为例）
例程源码解析

## Slide 92
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
9，课堂总结（掌握）
ADC（课堂总结）.pdf（脑图）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 93
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php