## Slide 1
QSPI实验
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32

## Slide 2
1，QSPI介绍（熟悉）
2，QSPI相关寄存器介绍（熟悉）
3，QSPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
4，QSPI基本使用步骤（掌握）
5，SPI FLASH简介（掌握）
6，SPI FLASH基本使用步骤（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 3
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SPI分类
手把手教你学STM32
Standard SPI（标准SPI）
标准SPI，通信线包含：片选CS、时钟线CLK、输入DI、输出DO。驱动SPI FLASH还需要写保护WR以及维持HOLD引脚。
Dual SPI（双线SPI）
对标准SPI改进，DO和DI改成IO0和IO1，变为双向IO口。
一个周期内，通过数据线，传输2位数据。
Qual SPI（四线SPI）
对Dual SPI改进，写保护WR和维持HOLD复用为数据IO口，为IO2和IO3。
一个周期内，通过数据线，传输4位数据。
全双工
操作SPI FLASH：
速度至上
半双工
半双工

## Slide 4
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
单线SPI模式
双线SPI模式
四线SPI模式

## Slide 5
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，QSPI介绍（了解）
QSPI是Queued SPI简写，是Motorola公司推出的SPI接口的扩展，比SPI应用更加广泛。
手把手教你学STM32
QSPI可支持使用1线、2线、4线（通信时数据线）。
三种操作模式：
间接模式
状态轮询模式
内存映射模式
使用QSPI寄存器执行全部操作（标准SPI）
周期读取FLASH状态寄存器（中断产生）
外部FLASH映射到MCU地址空间，被视为内部FLASH
优化操作：SDR(单倍数据速率)模式和DDR (双倍数据速率)模式
简单来说，QSPI是为了驱动SPI_FLASH所设置的专用外设
QSPI允许STM32和外部Quad-SPI存储器之间使用4条数据线进行通信。
数据吞吐量变大
编程/擦除操作
读取操作

## Slide 6
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
QSPI功能框图（双闪存模式禁止）
手把手教你学STM32
F7
H7
数据线BK1_IO0~IO3
时钟线CLK
片选线BK1_nCS
不同模式下，功能不同
时钟输入
qspi输出信号

## Slide 7
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
H7
mini proH750使用PLL2R作为QSPI时钟
F7
QSPI 时钟源
默认是选择HCLK3

## Slide 8
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
间接模式
QUADSPI_CCR寄存器的FMODE决定是间接写入模式(FMODE=00)、间接读取模式(FMODE=01)
QSPI_DR
数据阶段
将数据写入
读取数据
FLASH
QSPI接口
间接写入模式
间接读取模式
读/写字节数
QUADSPI_DLR
0xFFFFFFFF 持续传输数据
直到FLASH结尾
CCR中DMODE为00 不传输数据
传输完成
发送或接收达到设定值， TCF置1，如果使能TCIE会产生中断。
接口操作行为类似经典SPI接口
间接模式用于读写、擦除操作
FIFO
QUADSPI_SR[13:8]
FIFO
启动传输
命令信息最后一点补充

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
内存映射模式
在内存映射模式下，Quad-SPI接口能够管理从0x9000 0000 ~ 0x9FFF FFFF的最多256MB内存。
适用场景：
① 用于读取操作
② 使用外部Quad-SPI内存作为内部存储器，其他主机可以自主读取数据
③ 用于从外部Quad-SPI内存执行代码
XIP

## Slide 10
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
命令序列由指令、地址、交替字节、空周期以及数据共5个阶段组成。
命令序列（间接模式 或 内存映射模式）
5个阶段支持的配置：
是否启动
长度
传输数据线
一般情况下，进行数据读写包括：指令、地址和数据阶段。

## Slide 11
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
指令阶段
是否启动
传输数据线
主机向FLASH发送操作指令(8位)
指令阶段可以一次发送1位(单线SPI)、2位(双线SPI)、4位(四线SPI)
QUADSPI_CCR[7:0]
QUADSPI_CCR[9:8]
地址阶段
主机向FLASH发送地址长度(1~4字节)
QUADSPI_CCR[13:12]
长度
是否启动
传输数据线
地址阶段可以一次发送1位(单线SPI)、2位(双线SPI)、4位(四线SPI)
QUADSPI_CCR[11:10]
间接模式和自动轮询模式下，待发送地址字节数据存在寄存器中
QUADSPI_AR[31:0]
INSTRUCTION
ADSIZE
IMODE
ADMODE

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
空指令周期阶段
设置1~31个周期内不发送/接收数据，给FLASH留准备数据阶段时间
交替字节阶段
发送的交替字节数
QUADSPI_CCR[17:16]
长度
是否启动
传输数据线
交替字节阶段可以一次发送1位(单线SPI)、2位(双线SPI)、4位(四线SPI)
QUADSPI_CCR[15:14]
QUADSPI_CCR[22:18]
是否启动
待发送字节内容
QUADSPI_ABR[31:0]
控制操作方式，连续发送备用字节，以保持设备处于工作模式(内存制造商要求)
在Quad /Dual SPI模式下，IO2强制为0禁用写保护功能，IO3强制为1禁用保持功能，硬件管理。
一般情况下，交替字节阶段用不到，可以省略。
ABSIZE
ABMODE
DCYC
高速通信场景，确保数据信号从输出模式变为输入

## Slide 13
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
数据阶段
在间接模式和自动轮询模式下，从FLASH接收或发送任意数量的字节
QUADSPI_DLR
长度
是否启动
传输数据线
QUADSPI_CCR[25:24]
数据阶段可以一次发送1位(单线SPI)、2位(双线SPI)、4位(四线SPI)
QUADSPI_DR[31:0]
数据阶段并不是都需要的，例如在FLASH的擦除操作中，可以跳过数据阶段。
DMODE

## Slide 14
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
QSPI FLASH设置
指定要通信的FLASH信息，QUADSPI_DCR的FSIZE[4:0]表示外部存储器大小
FSIZE+1是对FLASH寻址所需的地址位数。在间接模式下，FLASH容量最高可达4GB(使用32位进行寻址)，但在内存映射模式下的可寻址空间限制为256MB。
时钟模式，即片选拉高时，CLK时钟极性。
DCR中CKMODE = 0，CLK在CS为高电平期间保持低电平，为模式0
DCR中CKMODE = 1，CLK在CS为高电平期间保持高电平，为模式3
片选高电平时间，片选在发送至FLASH命令间保持高电平的CLK周期数。
Fcap=2^[FSIZE+1]
看器件手册中，tSHSLx参数
W25Q128 FSIZE[4:0] 为23
W25Q256 FSIZE[4:0] 为24

## Slide 15
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
QSPI 中断类型
超时，状态匹配(状态轮询模式)、FIFO达到阈值(间接模式)、传输完成(间接模式下DLR指定字节数的数据已经发送完成)、传输错误(间接模式下地址越界)

## Slide 16
1，QSPI介绍（了解）
2，QSPI相关寄存器介绍（熟悉）
3，QSPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
4，QSPI基本使用步骤（掌握）
5，SPI FLASH简介（掌握）
6，SPI FLASH基本使用步骤（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 17
寄存器 | 名称 | 作用
QUADSPI_CR | QSPI控制寄存器 | 用于配置QSPI基本参数
QUADSPI_DCR | QSPI器件配置寄存器 | 用于配置QSPI-FLASH的基本参数
QUADSPI_CCR | QSPI通信配置寄存器 | 用于配置命令序列
QUADSPI_SR | QSPI状态寄存器 | 用于查看QSPI情况
QUADSPI_FCR | QSPI标志清零寄存器 | 用于清除QSPI的状态标记
QUADSPI_DLR | QSPI数据长度寄存器 | 用于设置传输长度
QUADSPI_AR | QSPI地址寄存器 | 用于指定发送到FLASH的地址
QUADSPI_DR | QSPI数据寄存器 | 用于指定与外部SPI FLASH设备交换的数据
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2，QSPI相关寄存器介绍（熟悉）

## Slide 18
QSPI控制寄存器（QSPI_CR）
速度频率
FIFO阈值
FLASH选择
闪存模式
采样移位
QSPI使能
QSPI操作位
注意：W25Q128最大支持133MHz时钟，F767可设置为1，二分频(216/2)，QSPI时钟为108MHz，t = 9.2ns
H750可设置1，二分频(220/2)，QSPI时钟为110Mz，t = 9.1 ns

## Slide 19
要看SPI FLASH连接到芯片的QSPI BKx
单闪存模式
移位半个周期采集，确保数据稳定
控制QSPI的使能
读写FLASH数据时有可能用到

## Slide 20
QSPI器件配置寄存器（QSPI_DCR）
W25Q128 FSIZE[4:0] 为23
W25Q256 FSIZE[4:0] 为24
看器件手册中，tSHSLx参数，min为50ns
(CSHT[2:0] + 1) * tqspi > tSHSL
看器件手册中，支持模式x

## Slide 21
QSPI通信配置寄存器（QSPI_CCR）

## Slide 23
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
QSPI状态寄存器（QSPI_SR）
手把手教你学STM32

## Slide 24
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
QSPI标志清零寄存器（QSPI_FCR）
手把手教你学STM32

## Slide 25
1，QSPI介绍（了解）
2，QSPI相关寄存器介绍（熟悉）
3，QSPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
4，QSPI基本使用步骤（掌握）
5，SPI FLASH简介（掌握）
6，SPI FLASH基本使用步骤（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 26
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
3，QSPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
手把手教你学STM32
驱动函数 | 关联寄存器 | 功能描述
__HAL_RCC_QSPI_CLK_ENABLE | AHB3ENR | QSPI时钟使能
HAL_QSPI_Init | CR/DCR | QSPI初始化
HAL_QSPI_MspInit |  | QSPI初始化回调函数
HAL_QSPI_Command | CCR/AR/DLR | 用来配置QSPI命令序列
HAL_QSPI_Receive | CCR/DLR/AR/DR/SR/FCR | QSPI接收数据
HAL_QSPI_Transmit | CCR/DLR/AR/DR/SR/FCR | QSPI发送数据
QSPI外设相关结构体：QSPI_HandleTypeDef 和 QSPI_InitTypeDef
QSPI_CommandTypeDef
Notes: 需要先讲SPI结构体

## Slide 27
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
QSPI_HandleTypeDef
手把手教你学STM32
uint32_t ClockPrescaler; /* 时钟分频系数 */
uint32_t FifoThreshold; /* FIFO阈值(间接模式) */
uint32_t SampleShifting; /* 采样移位 */
uint32_t FlashSize; /* FLASH大小 */
uint32_t ChipSelectHighTime; /* CS后的高电平周期 */
uint32_t ClockMode; /* 时钟模式 */
uint32_t FlashID; /* 要操作的BANK */
uint32_t DualFlash; /* 是否使用双闪存模式 */
QSPI_InitTypeDef
QUADSPI_TypeDef *Instance
QSPI_InitTypeDef Init
uint8_t *pTxBuffPtr;
__IO uint32_t TxXferSize;
__IO uint32_t TxXferCount;
uint8_t *pRxBuffPtr;
__IO uint32_t RxXferSize;
__IO uint32_t RxXferCount;
MDMA_HandleTypeDef *hmdma;
__IO HAL_LockTypeDef Lock;
__IO HAL_QSPI_StateTypeDef State;
__IO uint32_t ErrorCode;
uint32_t Timeoutl;
对应QSPI控制和器件配置寄存器（QSPI_CR/DCR）

## Slide 28
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
QSPI_CommandTypeDef
手把手教你学STM32
uint32_t Instruction; /* 要发送的指令 */
uint32_t Address; /* 要发送的地址 */
uint32_t AlternateBytes; /* 交替字节阶段的数据 */
uint32_t AddressSize; /* 地址阶段的地址长度 */
uint32_t AlternateBytesSize; /* 交替字节阶段长度 */
uint32_t DummyCycles; /* 空指令周期 */
uint32_t InstructionMode; /* 指令模式(1/2/4/0) */
uint32_t AddressMode; /* 地址模式(1/2/4/0) */
uint32_t AlternateByteMode; /* 交替字节模式(1/2/4/0) */
uint32_t DataMode; /* 数据模式(1/2/4/0) */
uint32_t NbData; /* 要发送的数据长度 */
uint32_t DdrMode; /* 双倍数据速率模式*/
uint32_t DdrHoldHalfCycle; /* DDR保持周期 */
uint32_t SIOOMode; /* 仅发送指令一次模式 */
QSPI_DATA_NONE
QSPI_DATA_1/2/4_LINE
QSPI_ADDRESS_NONE
QSPI_ADDRESS_1/2/4_LINE
QSPI_INSTRUCTION_NONE
QSPI_INSTRUCTION_1/2/4_LINE
QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD
QSPI_DDR_HHC_ANALOG_DELAY
QSPI_DDR_MODE_DISABLE
QSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE
QSPI_ADDRESS_8/16/24/32_BITS
对应QSPI通信配置寄存器（QSPI_CCR）

## Slide 29
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4，QSPI基本使用步骤（掌握）
手把手教你学STM32
1、QSPI相关GPIO口配置
2、设置QSPI相关参数以及时钟
调用HAL_QSPI_Init函数进行初始化
选择闪存模式和BANK决定用到IO口(复用推挽输出)
使能QSPI中断 / 设置MPU
3、编写QSPI基本通信接口
send cmd
receive
transmit
HAL_QSPI_Receive
HAL_QSPI_Command
HAL_QSPI_Transmit

## Slide 30
1，QSPI介绍（了解）
2，QSPI相关寄存器介绍（熟悉）
3，QSPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
4，QSPI基本使用步骤（掌握）
5，SPI FLASH简介（掌握）
6，SPI FLASH基本使用步骤（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 31
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
5，SPI FLASH简介（掌握）
手把手教你学STM32
W25Q128是一款容量为16MB的串行FLASH产品，可重复擦写、掉电数据不丢失。
W25Q128的擦写周期可达10W次，可以将数据保存达20年之久。
最小擦除单位：1个扇区
W25Q256 / BY25Q256 / BY25Q128
内部16MB分为256个块(Block)，每个块大小为64KB；每个块又分为16个扇区(Sector)，每个扇区4KB；每个扇区又分为16个页(Page)，每个页256B。
基本操作
擦除、写、读
Notes: XIP即eXecute In Place，在芯片内执行

## Slide 32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
W25Q128JV支持标准的SPI，双线SPI(DUAL SPI)和四线SPI(QUAD SPI)。
最高时钟频率可达133MHz(双输出时相当于266MHz，四输出时相当于532MHz)
Notes: XIP即eXecute In Place，在芯片内执行

## Slide 33
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
W25Q128接线不同，命令与SPI实验中有所差别。QSPI(四线SPI)
找！！！
指令(HEX) | 名称 | 作用
0X06(1-1-1) | 写使能 | 写入数据/擦除之前，必须先发送该指令
0x05(1-1-1) | 读SR1 | 判定FLASH是否处于空闲状态，擦除用
0XEB(1-4-4) | 快速读数据 | 用于快速读取SPI FLASH数据
0X32(1-1-4) | 页写 | 用于写入SPI FLASH数据，最多写256字节
0X20(1-1-1) | 扇区擦除 | 扇区擦除指令，最小擦除单位（4096字节）
1 - 1 - 1
指令阶段IO数 地址阶段IO数 数据阶段IO数
一般情况下，5条指令即可完成对SPI FLASH的基本使用
还需要 0xB7(使能4字节地址)
SR相关命令还有： 0x35(读SR2 QE位状态) 、0x31(写SR2 使能QE位)
0x15(读SR3 判断地址模式)、0x11(写SR3 上电设置4字节地址)
Notes: XIP即eXecute In Place，在芯片内执行

## Slide 34
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
写使能 Write Enable (06H)1-1-1
执行 Page Program页写，Sector Erase扇区擦除，Block Erase块擦除，Chip Erase片擦除，
Write Status Register写状态寄存器等指令前，需要写使能
手把手教你学STM32
x.Instruction = 0x06;
x.InstructionMode = 1;
x.Address = 0;
x.AddressSize = 0;
x.AddressMode = 0;
x.DummyCycles = 0;
x.DataMode = 0;

## Slide 35
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
读状态寄存器Read Status Reg（05H/35H/15H） 1-1-1
手把手教你学STM32
x.Instruction = 0x35 / 0x35 / 0x15;
x.InstructionMode = 1;
x.Address = 0;
x.AddressSize = 0;
x.AddressMode = 0;
x.DummyCycles = 0;
x.DataMode = 1;
x.NbData = 1;
DLR = 1
HAL_QSPI_Receive
状态寄存器 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
状态寄存器1 | SPR | TB | BP3 | BP2 | BP1 | BP0 | WEL | BUSY
状态寄存器2 | SUS | CMP | LB3 | LB2 | LB1 | (R) | QE | SRL
状态寄存器3 | (R) | DRV1 | DRV0 | (R) | (R) | WPS | ADP | ADS

## Slide 36
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
读时序 Fast Read Quad I/O（EBH） 1-4-4
手把手教你学STM32
x.Instruction = 0xEB;
x.InstructionMode = 1;
x.Address = addr;
x.AddressSize = 3;
x.AddressMode = 3;
x.DummyCycles = 6;
x.DataMode = 3;
x.NbData = n;
DLR = n
HAL_QSPI_Receive

## Slide 37
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
页写时序 Quad Input Page Program (32H) 1-1-4
手把手教你学STM32
x.Instruction = 0x32;
x.InstructionMode = 1;
x.Address = addr;
x.AddressSize = 3;
x.AddressMode = 1;
x.DummyCycles = 0;
x.DataMode = 3;
x.NbData = n;
DLR = n
HAL_QSPI_Transmit

## Slide 38
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
扇区擦除时序 Sector Erase（20H） 1-1-1
写前，必擦
手把手教你学STM32
FLASH存储器的特性决定了它只能把原来为“1”的数据位改写成“0”，而原来为“0”的数据位不能直接改写为“1”。
x.Instruction = 0x20;
x.InstructionMode = 1;
x.Address = addr;
x.AddressSize = 3;
x.AddressMode = 1;
x.DummyCycles = 0;
x.DataMode = 0;

## Slide 39
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
6，SPI FLASH基本使用步骤
1、QSPI配置
2、W25Q128 读取
3、W25Q128 扇区擦除
4、W25Q128 写入
0xEB，单线传输指令，四线传输地址，四线传输数据
+ 接收数据
详看4，QSPI基本使用步骤
0x20，单线传输指令，单线传输地址，无数据
手把手教你学STM32
擦除扇区(可选) +
0x32，单线传输指令，单线传输地址，四线传输数据
+ 写入数据
SPI FLASH驱动核心在写数据，写数据需要注意：
1，是否需要擦除？
2，写入数据（是否需要换页？是否需要换扇区？）
3，遵循：读、改、写 的原则

## Slide 40
1，QSPI介绍（了解）
2，QSPI相关寄存器介绍（熟悉）
3，QSPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
4，QSPI基本使用步骤（掌握）
5，SPI FLASH简介（掌握）
6，SPI FLASH基本使用步骤（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 41
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
7， 编程实战（掌握）
1，开发板例程源码解读

## Slide 42
1，QSPI介绍（了解）
2，QSPI相关寄存器介绍（熟悉）
3，QSPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
4，QSPI基本使用步骤（掌握）
5，SPI FLASH简介（掌握）
6，SPI FLASH基本使用步骤（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 43
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
8，课堂总结（掌握）
QSPI实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 44
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
手把手教你学STM32