## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
磁力计实验

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，ST480MC简介（了解）
2，ST480MC时序介绍（熟悉）
3，ST480MC驱动步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
地磁场
磁力计功能：测得磁场在X、Y、Z三个方向的磁场大小。
与当地水平面平行的分量
与当地水平面垂直的分量
磁体会受到地磁场作用
地磁场是指地球内部存在的天然磁性现象。
地理北极
地理南极
磁南极
磁北极
对于一个固定的地点来说，地磁场矢量可以分解为：

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，ST480MC简介（了解）
ST480MC是Senodia公司生产的一款三轴电子磁强计，又称三轴地磁传感器。
特性
测量范围： ±48 gauss
分辨率：0.15uT/LSB（X/Y轴），0.25uT/LSB（Z轴）
工作温度范围：-40 ~ 85℃
通讯方式：IIC/SPI
供电电压：2.2~3.6V
16位ADC采样
内部带有温度传感器
应用场景
电子罗盘、智能手机、平板电脑、手持设备
MCU通过IIC接口与ST480MC进行通信，发送命令获取传感器数据。
磁力传感器是用来测量磁场的强度和方向的传感器。

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ST480MC引脚
引脚 | 引脚名称 | 引脚功能说明
A1 | VDD | 电源引脚（2.2~3.6V）
A2 | A0 | 7位器件地址（不能悬空）
A3 | TST | 测试引脚（被100kΩ电阻拉低）
B1 | VSS | 电源地
B3 | SCL | IIC通信时钟线
C1 | VDDIO | 电源引脚（数字接口）
C2 | NC | 不接
C3 | SDA | IIC通信数据线
WLCSP封装

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ST480MC 的工作模式
ST480MC有三种工作模式：单次测量模式、突发模式和唤醒模式
单次测量模式
突发模式
唤醒模式
ST480MC设置为该模式时(或第一次启动)，进入空闲状态，等待主机发出命令执行特定采集。
在收到主机的命令后，进行数据采集，采集完成设置中断引脚。
ST480MC设置突发模式后，不断转换XYZT数据，转换完成后，INT引脚为高电平。如果还没有转换完成，INT引脚则为低电平（必须在数据转换完成后才能读取到数据）。
ST480MC设置唤醒模式后，在超过设定的阈值后，INT引脚为高电平，如果没有超过设定的阈值，INT引脚为低电平。

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
从IDLE状态到待机状态时间（250 us）
待机状态到激活状态时间（8 us）
Tconvm：单轴转换时间 (2 + 2^DIG_FILT) * 2^OSR * 0.064 ms
Tconvt：温度转换时间 2^OSR2 * 0.192 ms
从IDLE状态到数据准备好（1~256 ms）
对应的时间数据看《ST480MC》第4页
选择转换
对应的未知参数看《ST480MC》第14页寄存器
发送 单次测量模式命令（SM 命令）
发送 读取数据命令（RM 命令）
时间
顺序
命令间的时间
读取数据的顺序
全检测，T,X,Y,Z
器件转换数据时间

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ST480MC 寄存器介绍
Addr[1:0]
00
0x7C
0
0x18
0x5443
0
0
0
0
0
0

## Slide 9
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ST480MC 命令
注意：开启对应检测需对相对应位置1
命令携带的参数

## Slide 10
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，ST480MC简介（了解）
2，ST480MC时序介绍（熟悉）
3，ST480MC驱动步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结

## Slide 11
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2，ST480MC时序介绍（熟悉）
ST480MC寻址
发送时序
发送命令时序
写寄存器时序
读寄存器时序
读取测量数据时序

## Slide 12
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
ST480MC寻址
设备地址：固定位 + 硬件选择位
通讯地址：固定位 + 硬件选择位 + 数据传输方向位
写操作地址：0001 100 0（0x18）
读操作地址：0001 100 1（0x19）
A0接GND
（0x0C）

## Slide 13
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
发送命令时序
Start
Address[7:1]
A
Command
A
Output Bytes
Write bit
R/S
Address[7:1]
Read bit
A
State Byte
A
Input Byte
A
P
主机
从机
State Byte：
Input Byte：从机返回来的数据，只有RR和RM命令才有（寄存器数据或传感器数据）
与设置模式相关
有错误置1
错误纠正标记
复位置1
RM命令过程中，返回字节数
写操作地址（0x18）
读操作地址（0x19）
命令带的参数
可通过该位判断命令发送是否发生异常
A

## Slide 14
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
写寄存器时序
Start
Address[7:1]
A
Command
A
High Byte
Write bit
A
P
主机
从机
WR(0x60)
读寄存器时序
Start
Address[7:1]
A
Command
A
Register Address
Write bit
A
Data
High Byte
Data
Low Byte
A/A
P
A
RR(0x50)
R/S
Address[7:1]
A
Read bit
State Byte
A
Low Byte
Register Address
A
A
R/S
Address[7:1]
A
Read bit
State Byte
A

## Slide 15
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
读取测量数据（重点）
Start
Address[7:1]
A
RM
A
State Byte
Write bit
Temperature
High Byte
X Rate
High Byte
A
X Rate
Low Byte
A
P
A
A
Temperature
Low Byte
A
Y Rate
High Byte
Y Rate
Low Byte
A
A
Z Rate
High Byte
Z Rate
Low Byte
A
主机
从机
写操作地址（0x18）
A
A
R/S
Address[7:1]
Read bit
读操作地址（0x19）
0100 zyxt(1111)
注意：返回数据的多少跟在发送RM命令时设置参数(zyxt)有关
参数输出顺序

## Slide 16
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3，ST480MC驱动步骤（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
调用iic_init()进行IIC接口初始化
调用步骤2函数发送复位命令进行软件复位
2、编写ST480MC的读取N字节函数
1、初始化ST480MC
3、编写ST480MC的读三轴数据函数
调用步骤2函数发送单次测量命令和发送读取数据命令
根据发送命令时序进行
(S + (S_A + W) + A + CMD + A +
Sr + (S_A + R) + A + R_D + A/NA + P)
调用步骤2函数发送单次测量命令和发送读取数据命令
4、编写ST480MC的读取温度数据函数
5、编写ST480MC多次数据获取函数
编写读寄存器和写寄存器函数（可选）
调用步骤3进行多次读取原始数据并求平均值
步骤3和步骤4中的命令值是不同的

## Slide 17
ST480MC读取N字节函数
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
void st480mc_read_nbytes (uint8_t cmd, uint8_t length, uint8_t *buf)
{
iic_start(); /* 主机发送起始信号 */
iic_send_byte(0x18); /* 主机发送st480mc写操作地址 */
iic_wait_ack( ); /* 主机等待st480mc应答 */
iic_send_byte(cmd); /* 主机发送要命令 */
iic_wait_ack( ); /* 主机等待st480mc应答 */
iic_start(); /* 主机发送起始信号 */
iic_send_byte(0x19); /* 主机发送st480mc读操作地址 */
iic_wait_ack( ); /* 主机等待st480mc应答 */
for (uint8_t i = 0; i < length; i++)
buf[i] = iic_read_byte(i == (length - 1) ? 0 : 1); /* 循环读取st480mc数据 */
iic_stop (); /* 主机发送停止信号 */
}

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
器件原理图（探索者开发板）
与24C02和ES8388共用IIC总线，注意分时复用。IIC_SCL连接在PB8
IIC_SDA连接在PB9

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，ST480MC简介（了解）
2，ST480MC时序介绍（熟悉）
3，ST480MC驱动步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结

## Slide 20
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，编程实战（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，例程源码解读

## Slide 21
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
磁力计校准
① 针对XY轴进行校准，在XY平面水平匀速旋转，得到圆心位置
Xoffset = (Xmax + Xmin) / 2
Yoffset = (Ymax +Ymin) / 2
② 将磁力计读取到的裸值减去offset，得到相对准确的值，可用作角度计算
XH = X - Xoffset
YH = Y - Yoffset
计算方位角 = arctan (YH / XH) * 180 / 3.14159f
X轴
Y轴
第一象限
X > 0，Y > 0
0 < α < π/2
第二象限
X < 0，Y > 0
π/2 < α < π
第三象限
X < 0，Y < 0
π < α < 3π/2
第四象限
X > 0，Y < 0
3π/2 < α < 2π
磁力计可能受到其他磁性材料影响，导致圆心坐标偏移，所以需要进行校准，移除偏移值，使圆心回到原点。
校准方法：平面校准法、立体八字校准法、十面校准法
https://blog.csdn.net/little_grapes/article/details/127895372
校准参数
·

## Slide 22
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，ST480MC简介（了解）
2，ST480MC时序介绍（熟悉）
3，ST480MC驱动步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结

## Slide 23
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
5，课堂总结
磁力计实验（课堂总结）.pdf（脑图）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 24
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php