## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
单片机简介

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，单片机是什么（了解）
2，单片机有什么用（了解）
3，单片机发展历程（了解）
4，单片机发展趋势（了解）
5，CISC VS RISC（了解）
6，课堂总结（了解）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，单片机是什么
单片机：Single-Chip Microcomputer，单片微型计算机，是一种集成电路芯片
CPU
单片机
电脑
CPU
内存
硬盘
主板
SRAM
FLASH
外设
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
电脑 VS 单片机
对比项 | 电脑 | 单片机
CPU主频 | X86，2~5 GHz | 51/ARM/RISC-V，72MHz @STM32F1
内存容量 | GB级，约40GB/S @DDR4 | KB级，约300MB/S @STM32F1
硬盘容量 | TB级，约500MB/S @SATA3 | KB级，约100MB/S @STM32F1
功耗 | 数百W | <0.5W
价格 | 2000 ~ 10000 | <10元
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
单片机的特点
体积小
<5mmx5mm
功耗低
mA级
集成度高
IO/TIM/AD/DA
使用方便
C/Debug
扩展灵活
IIC/SPI/FSMC
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2，单片机有什么用？
仪器仪表
电源/示波器/焊台
家用电器
空调/冰箱/洗衣机
工业控制
机器人/PLC/电梯
汽车电子
GPS/ABS/胎压监测
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3，单片机发展历程
单片机发展历程
SCM单片微型计算机阶段：单片形态
从时间角度来看
从产品目的来看
MCU微控制器阶段：完善控制
完善阶段(1978~1982)：MCS-51（8051）
探索阶段(1976~1978)：MCS-48
SoC嵌入式系统阶段：软硬件协同设计
向微控制器发展阶段(1982~1990)： MCS-96
微控制器全面发展阶段(1990~现在)：ARM、RISC-V
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，单片机发展趋势
CPU
主频高/64位/双CPU/流水线
存储器
MB级/片内ROM开始FLASH化/程序加密化
IO
提高并行口驱动能力/增加IO功能
外围电路内置化（提高集成度）
DMA/AD/DA/液晶驱动等内置到片内
品种多样化
低功耗化/微型化/低价格/专用化
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 9
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
对比项 | 复杂指令集计算机（CISC） | 精简指令集计算机（RISC）
目的 | 为了便于编程和提高存储器访问效率 | 为了提高处理器运行速度
指令特点 | 1，指令多，模式多，格式可变 2，指令的执行需要的时钟周期差距很大 3，无流水线或流水线程度较低 4，指令由微代码翻译执行 | 1，指令少，模式少，格式固定 2，大多数指令只需1个时钟周期 3，流水线结构 4，指令直接由硬件执行
优点 | 1，指令丰富、功能强大 2，寻址方式灵活 | 1，指令精简，易于设计，使用率均衡 2，程序执行效率高
缺点 | 1，指令使用率不均衡 2，不利于采用先进结构提高性能 3，结构复杂不利于超大规模集成电路实现 | 1，指令数较少，功能不及CISC强大 2，寻址方式不够灵活
5，CISC VS RISC
学习指令格式
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 10
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
CISC 和 RISC举例
CISC
8051、X86
RISC
ARM、MIPS、RISC-V
Intel、AMD
华为、高通、联发科、苹果、ST
平头哥、华米、英伟达
MIPS、龙芯中科
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 11
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
冯诺依曼结构 VS 哈佛结构
优点：总线资源占用少
学习冯诺依曼结构和哈佛结构
优点：执行效率较高
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 12
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
6，课堂总结
单片机简介（课堂总结）.pdf（脑图）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 13
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php