## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
Cortex-M系列介绍
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，ARM公司（了解）
2，Cortex内核分类及特征（了解）
3，Cortex-M3/4/7介绍（了解）
4，课堂总结（了解）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，ARM公司
ARM公司：只做内核设计和IP授权，不参与芯片设计
ARM
合作伙伴
代工厂
IP授权
授权费
寻找施工队
华为、高通、
ST、NXP等
台积电、中芯国际、
三星、长电科技等
交付芯片
芯片用户
出售芯片
芯片费
代工费
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
三大特点
ARM架构为什么能风靡全球？
1，低功耗、低成本、高性能
2，支持16/32位双指令集
3，拥有众多合作伙伴
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
对比项 | Cortex-A （Application） | Cortex-R （Real-time） | Cortex-M （Microcontroller）
特点 | 高时钟频率，长流水线，高性能 | 较高时钟频率，较长的流水线，实时性强 | 时钟频率较低，通常较短的流水线，超低功耗
应用场景 | 移动计算、智能手机、平板电脑、数字电视 | 军工、汽车电子、无线基带、硬盘控制器 | 工控、传感器、消费电子、家用电器、医疗器械
2，Cortex内核分类及特征
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 6
3，Cortex-M3/4/7介绍
类别 | Cortex-M3 | Cortex-M4 |  |  | Cortex-M7
核心版本 | ARMv7-M | ARMv7E-M |  |  | 
指令系统 | Thumb/Thumb-2 |  |  |  | Thumb/Thumb-2
DSP指令扩展 | 无 |  | 有 | 有 | 
浮点单元 | 无 |  | 单精度浮点单元 | 可选单/双精度浮点单元 | 
流水线 | 3级 |  | 3级+分支预测 | 6级+分支预测 | 
中断 | NVIC，NMI + 1~240物理中断源，8~256个中断优先级 |  |  |  | NVIC，NMI+1~240物理中断，优先级8~256
系统定时器 | 24位系统滴答定时器 |  |  |  | 24位系统定时器
睡眠模式 | 集成WFI和WFE指令以及退出睡眠功能 |  |  |  | 
调试 | 可选JTAG和SWD调试接口 |  |  |  | 可选JTAG或SWD
内存保护 | 可选8个区域MPU | 可选8个区域MPU |  |  | 可选8、16个区域MPU
DMIPS/MHz | 1.25 | 1.25 |  |  | 2.14
CoreMark®/MHz | 3.34 | 3.43 |  |  | 5.01
ARM开发者官网
ARM公司官网
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
手把手教你学STM32
CoreMark分数
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，课堂总结
Cortex-M系列介绍（课堂总结）.pdf（脑图）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php