## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32时钟系统

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，认识时钟树（掌握）
2，配置系统时钟（掌握）
3，课堂总结（了解）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，认识时钟树
1.1，什么是时钟？
1.2，认识时钟树（F1）
1.3，认识时钟树（F4）
1.4，认识时钟树（F7）
1.5，认识时钟树（H7）

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
时钟是单片机的脉搏，搞懂时钟走向及关系，对单片机使用至关重要！
1.1，什么是时钟？
简单来说，时钟是具有周期性的脉冲信号，最常用的是占空比50%的方波

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1.2，认识时钟树（F1）
时钟源名称 | 频率 | 材料 | 用途
高速外部振荡器(HSE) | 4~16MHz | 晶体/陶瓷 | SYSCLK/RTC
低速外部振荡器(LSE) | 32.768KHz | 晶体/陶瓷 | RTC
高速内部振荡器(HSI) | 8MHz | RC | SYSCLK
低速内部振荡器(LSI) | 40KHz | RC | RTC/IWDG
H：high
L：low
S：speed
I：internal
E：external
符号 | 作用
时钟安全系统(CSS) | 如果HSE启动失败，切换到HSI，可进NMI中断
自由运行时钟(FCLK) | 用于采样中断和调试模块计时，休眠仍有效

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32F103时钟树简图
*2 ~ *16
HSE
HSI
LSI
SYSCLK
HCLK
APB1
36M(max)
APB2
72M(max)
外设
外设
RTC
IWDG
LSE
4~16MHz
8MHz
40KHz
32.768KHz
时钟源、锁相环：HAL_RCC_OscConfig()
系统时钟、总线：HAL_RCC_ClockConfig()
使能外设时钟：__HAL_RCC_PPP_CLK_ENABLE()
扩展外设时钟(RTC/ADC/USB)：HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig()
/
/
/
内核
外设
/2
/1、2
PLL
72MHz(max)

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32CubeMX时钟树（F103）

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，认识时钟树
1.1，什么是时钟？
1.2，认识时钟树（F1）
1.3，认识时钟树（F4）
1.4，认识时钟树（F7）
1.5，认识时钟树（H7）

## Slide 9
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1.3，认识时钟树（F407）
时钟源名称 | 频率 | 材料 | 用途
高速外部振荡器(HSE) | 4~26MHz | 晶体/陶瓷 | SYSCLK/RTC
低速外部振荡器(LSE) | 32.768KHz | 晶体/陶瓷 | RTC
高速内部振荡器(HSI) | 16MHz | RC | SYSCLK
低速内部振荡器(LSI) | 32KHz | RC | RTC/IWDG
H：high
L：low
S：speed
I：internal
E：external

## Slide 10
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1.3，认识时钟树（F429）

## Slide 11
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32F4时钟树简图
HSE
HSI
LSI
SYSCLK
HCLK
RTC
IWDG
LSE
4~26MHz
16MHz
32KHz
32.768KHz
时钟源、PLL：HAL_RCC_OscConfig()
系统时钟、总线：HAL_RCC_ClockConfig()
使能外设时钟：__HAL_RCC_PPP_CLK_ENABLE()
扩展外设时钟(PLLI2S/ I2S/ LTDC /RTC等)：HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig()
/
/
/
/M
PLL
*N
/P
/Q
APB1
APB2
内核
外设
外设
外设
F407：168MHz
F429：180MHz
F407：84MHz
F429：90MHz
F407：42MHz
F429：45MHz
外设

## Slide 12
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32CubeMX时钟树（F407）

## Slide 13
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32CubeMX时钟树（F429）

## Slide 14
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32CubeMX时钟树（F429）
USB相关例程的系统时钟配置

## Slide 15
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，认识时钟树
1.1，什么是时钟？
1.2，认识时钟树（F1）
1.3，认识时钟树（F4）
1.4，认识时钟树（F7）
1.5，认识时钟树（H7）

## Slide 16
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1.4，认识时钟树（F7）
时钟源名称 | 频率 | 材料 | 用途
高速外部振荡器(HSE) | 4~26MHz | 晶体/陶瓷 | SYSCLK/RTC
低速外部振荡器(LSE) | 32.768KHz | 晶体/陶瓷 | RTC
高速内部振荡器(HSI) | 16MHz | RC | SYSCLK
低速内部振荡器(LSI) | 32KHz | RC | RTC/IWDG
H：high
L：low
S：speed
I：internal
E：external

## Slide 17
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32F7时钟树简图
HSE
HSI
LSI
SYSCLK
HCLK
RTC
IWDG
LSE
4~26MHz
16MHz
32KHz
32.768KHz
时钟源、锁相环：HAL_RCC_OscConfig()
系统时钟、总线：HAL_RCC_ClockConfig()
使能外设时钟：__HAL_RCC_PPP_CLK_ENABLE()
扩展外设时钟(PLLI2S / PLLSAI /RTC等)：HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig()
/
/
/
/M
PLL
*N
/P
/Q
APB1
APB2
内核
外设
外设
外设
216MHz (max)
108MHz (max)
54MHz (max)
外设

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32CubeMX时钟树（F767/F750）

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，认识时钟树
1.1，什么是时钟？
1.2，认识时钟树（F1）
1.3，认识时钟树（F4）
1.4，认识时钟树（F7）
1.5，认识时钟树（H7）

## Slide 20
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1.5，认识时钟树（H7）
时钟源名称 | 频率 | 材料 | 用途
高速外部振荡器(HSE) | 4~48MHz | 晶体/陶瓷 | SYSCLK/RTC
低速外部振荡器(LSE) | 32.768KHz | 晶体/陶瓷 | IWDG/RTC/AWU
高速内部振荡器(HSI) | 64MHz | RC | SYSCLK
低速内部振荡器(LSI) | 32KHz | RC | IWDG/RTC/AWU
高速内部振荡器(HSI48) | 48MHz | RC | USB
低功耗内部振荡器(CSI) | 4MHz | RC | SYSCLK(低功耗)
辅助型时钟系统 | 作用
时钟安全系统(CSS) | 如果HSE启动失败，切换到HSI，可进NMI中断
特殊时钟恢复系统(CRS) | 可实时自动调整振荡器频率，确保高精度时钟

## Slide 22
STM32H7时钟树简图
DIVM1
HSI
HSE
SYSCLK
HCLK
240M(max)
AXI
外设
4~48MHz
64MHz
/
CPU
CSI
4MHz
sys_d1cpre_ck
480M(max)
AHB3
APB3
AHB1\2
APB1
APB2
AHB4
APB4
外设
外设
外设
外设
外设
外设
外设
Systick
DIVN1
DIVP1
DIVQ1
DIVR1
fracn1
外设
外设
DIVM2
DIVN2
DIVP2
DIVQ2
DIVR2
fracn2
外设
外设
外设
/
/
/
/
/
/
APB1~4总线的时钟频率：120MHz(max)
/
/
HSI48
USB
PLL1
PLL2
*
/
/
/
/
*
/
/
/

## Slide 23
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32H7时钟树-低频部分简图
LSI
RTC
IWDG
LSE
32KHz
32.768KHz
时钟源、PLL1：HAL_RCC_OscConfig()
系统时钟、总线：HAL_RCC_ClockConfig()
使能外设时钟：__HAL_RCC_PPP_CLK_ENABLE()
扩展外设时钟(PLL2/PLL3/ LTDC /USB等)：HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig()

## Slide 24
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32CubeMX时钟树（H7）
HSE时钟频率为8MHz

## Slide 25
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32CubeMX时钟树（H7）
HSE时钟频率为25MHz

## Slide 26
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
STM32CubeMX时钟树（H7）

## Slide 27
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2，配置系统时钟
2.1，系统时钟配置步骤
2.2，外设时钟使能和失能
2.3，sys_stm32_clock_init 函数（F1）
2.4，sys_stm32_clock_init 函数（F4/F7）
2.5，sys_stm32_clock_init 函数（H7）

## Slide 28
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，配置HSE_VALUE
3，选择时钟源，配置PLL
4，选择系统时钟源，配置总线分频器
告诉HAL库外部晶振频率，stm32xxxx_hal_conf.h
通过HAL_RCC_OscConfig()函数设置
通过HAL_RCC_ClockConfig()函数设置
3 + 4 + 5 = sys_stm32_clock_init()
2.1，系统时钟配置步骤
5，配置扩展外设时钟（可选）
通过HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig()函数设置
2，调用SystemInit()函数（可选）
在启动文件中调用， 在system_stm32xxxx.c定义

## Slide 29
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2.2，外设时钟使能和失能
HAL库使能某个外设时钟的方法，如：
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /* 使能 GPIOA 时钟 */
我们要使用某个外设，必需先使能该外设时钟！！！
HAL库禁止某个外设时钟的方法，如：
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE(); /* 禁止 GPIOA 时钟 */

## Slide 30
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2.3，sys_stm32_clock_init 函数（F1）
1， HAL_RCC_OscConfig()函数
2， HAL_RCC_ClockConfig()函数

## Slide 31
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1， HAL_RCC_OscConfig()函数（F1）
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef *RCC_OscInitStruct)
typedef struct
{
uint32_t OscillatorType; /* 选择需要配置的振荡器 */
uint32_t HSEState; /* HSE 状态 */
uint32_t HSEPredivValue; /* HSE 预分频值 */
uint32_t LSEState; /* LSE 状态 */
uint32_t HSIState; /* HSI状态 */
uint32_t HSICalibrationValue; /* HSI 校准值 */
uint32_t LSIState; /* LSI 状态 */
RCC_PLLInitTypeDef PLL; /* PLL 结构体 */
}RCC_OscInitTypeDef;
typedef struct
{
uint32_t PLLState; /* PLL 状态 */
uint32_t PLLSource; /* PLL 时钟源 */
uint32_t PLLMUL; /* PLL 倍频系数 */
}RCC_PLLInitTypeDef;

## Slide 32
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_ClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef *RCC_ClkInitStruct, uint32_t FLatency)
typedef struct
{
uint32_t ClockType; /* 要配置的时钟（SYSCLK/HCLK/PCLK1/PCLK2） */
uint32_t SYSCLKSource; /* 系统时钟源 */
uint32_t AHBCLKDivider; /* AHB 时钟预分频系数 */
uint32_t APB1CLKDivider; /* APB1 时钟预分频系数 */
uint32_t APB2CLKDivider; /* APB2 时钟预分频系数 */
}RCC_ClkInitTypeDef;
uint32_t FLatency
#define FLASH_LATENCY_0 0x00000000U /* FLASH 0个等待周期 */
#define FLASH_LATENCY_1 FLASH_ACR_LATENCY_0 /* FLASH 1个等待周期 */
#define FLASH_LATENCY_2 FLASH_ACR_LATENCY_1 /* FLASH 2个等待周期 */
实际设置FLASH_ACR寄存器LATENCY位域，请参考《 STM32F10xxx闪存编程参考手册.pdf 》3.1小节
2， HAL_RCC_ClockConfig函数（F1）

## Slide 33
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2，配置系统时钟
2.1，系统时钟配置步骤
2.2，外设时钟使能和失能
2.3，sys_stm32_clock_init 函数（F1）
2.4，sys_stm32_clock_init 函数（F4/F7）
2.5，sys_stm32_clock_init 函数（H7）

## Slide 34
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2.4，sys_stm32_clock_init 函数（F4/F7）
1， HAL_RCC_OscConfig()函数
2， HAL_RCC_ClockConfig()函数

## Slide 35
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef *RCC_OscInitStruct)
typedef struct
{
uint32_t OscillatorType; /* 选择需要配置的振荡器 */
uint32_t HSEState; /* HSE 状态 */
uint32_t LSEState; /* LSE 状态 */
uint32_t HSIState; /* HSI 状态 */
uint32_t HSICalibrationValue; /* HSI 校准微调值，范围0x0~0x1F */
uint32_t LSIState; /* LSI 状态 */
RCC_PLLInitTypeDef PLL; /* PLL 结构体 */
}RCC_OscInitTypeDef;
typedef struct
{
uint32_t PLLState; /* PLL 状态 */
uint32_t PLLSource; /* PLL 时钟源 */
uint32_t PLLM; /* PLL 分频系数 M */
uint32_t PLLN; /* PLL 倍频系数 N */
uint32_t PLLP; /* PLL 分频系数 P */
uint32_t PLLQ; /* PLL 分频系数 Q */
}RCC_PLLInitTypeDef;
1， HAL_RCC_OscConfig()函数（F4/F7）

## Slide 36
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_ClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef *RCC_ClkInitStruct, uint32_t FLatency)
typedef struct
{
uint32_t ClockType; /* 要配置的时钟（SYSCLK/HCLK/PCLK1/PCLK2） */
uint32_t SYSCLKSource; /* 系统时钟源 */
uint32_t AHBCLKDivider; /* AHB 时钟预分频系数 */
uint32_t APB1CLKDivider; /* APB1 时钟预分频系数 */
uint32_t APB2CLKDivider; /* APB2 时钟预分频系数 */
}RCC_ClkInitTypeDef;
uint32_t FLatency
#define FLASH_LATENCY_0 FLASH_ACR_LATENCY_0WS /* FLASH 0个等待周期 */
#define FLASH_LATENCY_1 FLASH_ACR_LATENCY_1WS /* FLASH 1个等待周期 */
#define FLASH_LATENCY_2 FLASH_ACR_LATENCY_2WS /* FLASH 2个等待周期 */
...
#define FLASH_LATENCY_15 FLASH_ACR_LATENCY_15WS /* FLASH 15个等待周期 */
实际设置FLASH_ACR寄存器LATENCY位域
2， HAL_RCC_ClockConfig()函数（F4/F7）

## Slide 37
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2，配置系统时钟
2.1，系统时钟配置步骤
2.2，外设时钟使能和失能
2.3，sys_stm32_clock_init 函数（F1）
2.4，sys_stm32_clock_init 函数（F4/F7）
2.5，sys_stm32_clock_init 函数（H7）

## Slide 38
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2.4，sys_stm32_clock_init 函数（H7）
1， HAL_RCC_OscConfig()函数
2， HAL_RCC_ClockConfig()函数
3， HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig()函数

## Slide 39
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef *RCC_OscInitStruct)
typedef struct
{
uint32_t OscillatorType; /* 选择需要配置的振荡器 */
uint32_t HSEState; /* HSE 状态 */
uint32_t LSEState; /* LSE 状态 */
uint32_t HSIState; /* HSI 状态 */
uint32_t HSICalibrationValue; /* HSI 校准微调值 */
uint32_t LSIState; /* LSI 状态 */
uint32_t HSI48State; /* HSI48 状态 */
uint32_t CSIState; /* CSI 状态 */
uint32_t CSICalibrationValue; /* CSI 校准微调值 */
RCC_PLLInitTypeDef PLL; /* PLL 结构体 */
}RCC_OscInitTypeDef;
1， HAL_RCC_OscConfig()函数（H7）

## Slide 40
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
typedef struct
{
uint32_t PLLState; /* PLL1 状态 */
uint32_t PLLSource; /* PLL1 时钟源 */
uint32_t PLLM; /* PLL1 分频系数 M */
uint32_t PLLN; /* PLL1 倍频系数 N */
uint32_t PLLP; /* PLL1 分频系数 P */
uint32_t PLLQ; /* PLL1 分频系数 Q */
uint32_t PLLR; /* PLL1 分频系数 R */
uint32_t PLLRGE; /* PLL1 时钟输入范围 */
uint32_t PLLVCOSEL; /* PLL1 时钟输出范围 */
uint32_t PLLFRACN; /* PLL1 VCO 乘数因子的小数部分 */
}RCC_PLLInitTypeDef;
1， HAL_RCC_OscConfig()函数（H7）

## Slide 41
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_ClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef *RCC_ClkInitStruct, uint32_t FLatency)
typedef struct
{
uint32_t ClockType; /* 要配置的时钟 */
uint32_t SYSCLKSource; /* 系统时钟源 */
uint32_t SYSCLKDivider; /* SYSCLK 分频系数 */
uint32_t AHBCLKDivider; /* AHB 时钟预分频系数 */
uint32_t APB3CLKDivider; /* APB3 时钟预分频系数 */
uint32_t APB1CLKDivider; /* APB1 时钟预分频系数 */
uint32_t APB2CLKDivider; /* APB2 时钟预分频系数 */
uint32_t APB4CLKDivider; /* APB4 时钟预分频系数 */
}RCC_ClkInitTypeDef;
uint32_t FLatency
#define FLASH_LATENCY_0 FLASH_ACR_LATENCY_0WS /* FLASH 0个等待周期 */
#define FLASH_LATENCY_1 FLASH_ACR_LATENCY_1WS /* FLASH 1个等待周期 */
#define FLASH_LATENCY_2 FLASH_ACR_LATENCY_2WS /* FLASH 2个等待周期 */
...
#define FLASH_LATENCY_15 FLASH_ACR_LATENCY_15WS /* FLASH 15个等待周期 */
实际设置FLASH_ACR寄存器LATENCY位域
2， HAL_RCC_ClockConfig()函数（H7）

## Slide 42
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
HAL_StatusTypeDef HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(RCC_PeriphCLKInitTypeDef *PeriphClkInit)
typedef struct
{
uint32_t PeriphClockSelection; /* 要配置的扩展时钟 */
RCC_PLL2InitTypeDef PLL2; /* PLL2 时钟配置结构体 */
RCC_PLL3InitTypeDef PLL3; /* PLL3 时钟配置结构体 */
uint32_t FmcClockSelection; /* FMC 时钟源 */
uint32_t QspiClockSelection; /* QSPI 时钟源 */
uint32_t Usart234578ClockSelection; /* USART2/3/4/5/7/8 时钟源 */
uint32_t Usart16ClockSelection; /* USART1/6 时钟源 */
uint32_t UsbClockSelection; /* USB 时钟源 */
...省略...
}RCC_PeriphCLKInitTypeDef;
3， HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig ()函数（H7）

## Slide 43
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
typedef struct
{
uint32_t PLL2M; /* PLL2 分频系数 M */
uint32_t PLL2N; /* PLL2 倍频系数 N */
uint32_t PLL2P; /* PLL2 倍频系数 P */
uint32_t PLL2Q; /* PLL2 倍频系数 Q */
uint32_t PLL2R; /* PLL2 倍频系数 R */
uint32_t PLL2RGE; /* PLL2 时钟输入范围 */
uint32_t PLL2VCOSEL; /* PLL2 时钟输出范围 */
uint32_t PLL2FRACN; /* PLL2 VCO 乘数因子的小数部分 */
}RCC_PLL2InitTypeDef;
3， HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig ()函数（H7）

## Slide 44
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3，课堂总结
STM32时钟系统（课堂总结）.pdf（脑图）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 45
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php