## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
内存管理实验

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，内存管理简介（熟悉）
2，分块式内存管理介绍（掌握）
3，内存管理使用（掌握）
4，课堂总结
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
如何在LCD 上面实现SD卡文件浏览？
一般的方法，是定义一个数组来存储所有文件名
1，需要知道最大文件名的长度。255字节。
2，需要知道文件个数。 100？1000？10000 ？
MCU：压力山大
需要读取所有文件名到内存，然后显示到LCD。
如果没有内存管理：
则要定义一个：uint8_t filenametbl[10000][255]; 的数组！
占用2550K字节内存
……
内存浪费

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，内存管理简介（熟悉）
内存管理，是指软件运行时对MCU内存资源的分配和使用的技术。
其最主要目的是：如何高效，快速的分配，并且在适当的时候释放和回收内存资源。
内存管理的实现方法有很多种，最终都是实现2个函数：malloc和free；
malloc函数用于内存申请，free函数用于内存释放。
MCU
内存
（FLASH/SRAM）
外设
内存使用三部曲
内存申请(分配)
内存使用
内存释放
内存的大管家
内存泄露、内存碎片

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
标准的 C 库也提供了函数 malloc()和函数 free()来实现动态地申请和释放内存 。
疑问：为啥不用标准的 C 库自带的内存管理算法？
因为标准 C 库的动态内存管理方法有如下几个缺点：
占用大量的代码空间 不适合用在资源紧缺的嵌入式系统中
没有线程安全的相关机制
运行有不确定性，每次调用这些函数时花费的时间可能都不相同
内存碎片化
… …
正点原子的分块式内存管理！！！

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2，分块式内存管理（掌握）
分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为n块，对应的内存管理表，大小也为n，内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。
当该项值为0时，代表对应的内存块未被占用；
当该项值非零时，代表该项对应的内存块已经被占用，其数值则代表被连续占用的内存块数。
内存管理表的项值代表的意义：
3
当内存管理刚初始化的时候，内存管理表全部清零，表示没有任何内存块被占用。

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
分配原理
当指针p调用malloc申请内存时，
① 先判断p要分配的内存块数(m)
② 从第n项开始，向下查找，直到找到m块连续的空内存块(即对应内存管理表项为0)
③ 将这m个内存管理表项的值都设置为m（标记被占用）
④ 把最后的这个空内存块的地址返回指针p，完成一次分配
首先从最末端开始找空内存。
分配方向
第1项
第2项
第3项
第n项
……
底 ← 顶
内存管理表
x项的值=0?
内存块数m
m
m
内存块3
指针p
注意：如果当内存不够时(找到最后也没有找到连续m块空闲内存)，则返回NULL给p，表示分配失败。

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
释放原理
当指针p申请的内存用完，需要释放的时候，调用free函数实现。
free函数实现：
① 先判断p指向的内存地址所对应的内存块
② 找到对应的内存管理表项目，得到p所占用的内存块数目m
③ 将这m个内存管理表项目的值都清零，标记释放，完成一次内存释放
第1项
第2项
第n项
内存管理表
内存块数m
m
m
第3项(0)
……(0)
内存块3
指针p
内存管理表项目的值:所分配内存块的数目

## Slide 9
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
内存块1
内存块2
内存块3
内存块n
……
第1项
第2项
第3项
第n项
……
内存池
内存管理表
32 B
内存块大小
内存块数目
共占用内存大小
内存池 + 内存管理表
内存池占用内存大小 = 内存块大小 x 内存块数
内存管理表占用内存大小 = 内存管理表项大小 x 项数
内存池大小
40 * 1024 B
40 * 1024 / 32
管理表项数目
2 B
管理表项大小
分块内存管理 管理内存情况

## Slide 10
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，内存管理简介（熟悉）
2，分块式内存管理介绍（掌握）
3，内存管理使用（掌握）
4，课堂总结
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 11
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
3，内存管理使用（掌握）
内存管理表 清零
2、申请内存
3、操作内存
1、初始化内存
4、释放内存
外扩SRAM 需初始化（内部SRAM不需要）
void my_mem_init(uint8_t memx)
void *mymalloc(uint8_t memx, uint32_t size)
void myfree(uint8_t memx, void *ptr)
sprintf((char *)p, “Memory Malloc Test%03d”, i);
内存管理控制器 struct _m_malloc_dev
用完，一定要释放

## Slide 12
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
/* 内存管理控制器 */
struct _m_mallco_dev
{
void (*init)(uint8_t); /* 函数指针，指向内存初始化函数，用于初始化内存管理 */
uint8_t (*perused)(uint8_t); /* 函数指针，指向内存使用率函数，用于获取内存使用率 */
uint8_t *membase[SRAMBANK]; /* 内存池指针，指向内存池 */
uint16_t *memmap[SRAMBANK]; /* 内存管理表指针，指向内存管理表 */
uint8_t memrdy[SRAMBANK]; /* 内存管理表就绪标志，用于表示内存管理表是否已初始化 */
};
struct _m_mallco_dev mallco_dev
{
my_mem_init,
my_mem_perused,
mem1base, mem2base,
mem1mapbase, mem2mapbase,
0, 0,
};
#define SRAMBANK 2 /* 定义管理的内存片数*/
/* 内存池 */
static __align(64) uint8_t mem1base[MEM1_MAX_SIZE];
static __align(64) uint8_t mem2base[MEM2_MAX_SIZE];
/* 内存管理表 */
static uint16_t mem1mapbase[MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE];
static uint16_t mem2mapbase[MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE];
MEMx_MAX_SIZE 内存池中内存块大小
MEMx_ALLOC_TABLE_SIZE 内存管理表中项数
不同板子，存在不同
战舰

## Slide 13
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
内存池
uint8_t mem1base[MEM1_MAX_SIZE]
内存管理表
MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE个内存块
uint16_t mem1mapbase[MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE]
MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE个项
项的大小为2字节
size = MEM_MAX_SIZE + (MEM_MAX_SIZE / MEM_MAX_BLOCK) * sizeof(MT_TYPE)
MEM_MAX_SIZE = (MEM1_BLOCK_SIZE * size) / (MEM1_BLOCK_SIZE + sizeof(MT_TYPE))
合理分配内存

## Slide 14
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
内存管理的内存片数
正点原子板子 | 内部SRAM |  | 外扩SRAM | 外扩SDRAM | 内存管理片数
MINI | SRAM |  | 无 | 无 | 1
精英 | SRAM |  | 无 | 无 | 1
战舰 | SRAM |  | 有 | 无 | 2
探索者 | SRAM | CCM | 有 | 无 | 3
阿波罗F429 | SRAM | CCM | 无 | 有 | 3
阿波罗F767 | SRAM | DTCM | 无 | 有 | 3
阿波罗H743 | AXI_SRAM | SRAM1~4 | 无 | 有 | 6
 | ITCM | DTCM |  |  | 
北极星F750 | SRAM | ITCM | 无 | 有 | 4
 |  | DTCM |  |  | 
北极星H750 | AXI_SRAM | SRAM1~4 | 无 | 有 | 6
 | ITCM | DTCM |  |  | 
Mini Pro H750 | AXI_SRAM | SRAM1~4 | 无 | 无 | 5
 | ITCM | DTCM |  |  | 

## Slide 15
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
void my_mem_init(uint8_t memx)
{
uint8_t mttsize = sizeof(MT_TYPE); /* 获取memmap数组的类型长度(uint16_t /uint32_t)*/
my_mem_set(mallco_dev.memmap[memx], 0, memtblsize[memx] * mttsize); /* 内存管理表数据清零 */
mallco_dev.memrdy[memx] = 1; /* 内存管理初始化OK */
}
uint16_t my_mem_perused(uint8_t memx)
{
uint32_t i, used = 0;
  for (i = 0; i < memtblsize[memx]; i++)
  if (mallco_dev.memmap[memx][i])used++;
  return (used * 1000) / (memtblsize[memx]);
}
void my_mem_set(void *s, uint8_t c, uint32_t count)
{
uint8_t *xs = s;
while (count--) *xs++ = c;
}
第1项(0)
第2项(0)
第n项(0)
内存管理表
第3项(0)
……(0)

## Slide 16
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
void *mymalloc(uint8_t memx, uint32_t size)
{
uint32_t offset;
offset = my_mem_malloc(memx, size);
if (offset == 0xFFFFFFFF) return NULL; /* 申请出错 */
else return (void *)((uint32_t)mallco_dev.membase[memx] + offset); /* 申请没问题，返回首地址 */
}
uint32_t my_mem_malloc(uint8_t memx, uint32_t size)
{
/* 1、判断内存块memx是否已经初始化 */
/* 2、通过size获取需要分配的连续内存块数x */
/* 3、搜索符合 要求内存块数x 的内存块 */
/* 4、找到符合要求内存块数区域，对其管理表写入内存块数的值x，返回偏移地址 */
}
第1项(0)
第2项(0)
第n项(0)
内存管理表
第3项(0)
……(0)
从顶往低 找空内存块
往后标记空内存块占用状态
x
x
内存块3
addr

## Slide 17
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
void myfree(uint8_t memx, void *ptr)
{
uint32_t offset;
if (ptr == NULL) return; /* 地址为0 */
offset = (uint32_t)ptr – (uint32_t)mallco_dev.membase[menx];
my_mem_free(memx, offset); /* 释放内存 */
}
uint8_t my_mem_free(uint8_t memx, uint32_t offset)
{
/* 1、判断内存块memx是否已经初始化 */
/* 2、通过offset确定偏移在第几个内存块以及获取内存块数 */
/* 3、对已经占用的内存块对应的管理表进行清零，标记为未被占用(释放) */
}
第1项(0)
第2项(0)
第n项(0)
内存管理表
往后清空内存管理表
第3项(x)
……(x)
内存块3
addr
0
0

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，课堂总结
内存管理实验（课堂总结）.pdf（脑图）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php