## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
手写识别实验

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，手写识别简介（了解）
2，正点原子手写识别库简介（了解）
3，实验讲解（了解）
4，课堂总结（了解）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，手写识别简介
手写识别，是指对在手写设备上书写时产生的有序轨迹信息进行识别的过程
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
手写识别是用户最自然、最方便的文字输入方式，易学易用，可取代键盘或者鼠标
手写输入的设备有：触摸屏、电磁感应手写板、压感式手写板、触控板、超声波笔等

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
①采集大量数据样本，样本类别数目为0~9，a~z，A~Z总共62类，每个类别5~10个样本不等（样本越多识别率就越高）
②对这些样本进行传统的把方向特征提取，提取后特征维数为512维
③按照LDA线性判决分析的方法进行降维，将维度降到64维
④然后针对各个样本类别进行平均计算得到该类别的样本模板
训练学习过程
识别过程
LDA知识链接
①
②
③
④
2，正点原子手写识别库简介

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
正点原子手写识别库文件
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
正点原子手写识别库资源需求：FLASH：52KB左右，RAM：6KB左右
文件 | 描述
ATKNCR_M_V2.0.lib (二选一) | 使用内存管理，需要实现alientek_ncr_malloc和alientek_ncr_free两个函数
ATKNCR_N_V2.0.lib(二选一) | 不需要使用内存管理，通过全局变量来定义缓存区，缓存区需要提供至少3K左右的RAM
atk_ncr.c | 实现内存设置函数、分配内存函数、释放内存函数
atk_ncr.h | 声明初始化识别器函数、识别器识别函数、停止识别器函数等
正点原子手写识别库支持数字、小写字母、大写字母识别

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
手写识别步骤
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
①调用alientek_ncr_init函数，初始化识别程序
该函数用来初始化识别器，在手写识别进行之前，必须调用该函数
② 获取输入的点阵数据
通过触摸屏获取输入轨迹点阵坐标，并存放到缓存区里，注意至少输入2个不同坐标的点
阵数据，才能正常识别。输入点数越多，需要内存越大，推荐输入点数范围：100~200点
③ 调用alientek_ncr函数,得到识别结果
通过调用alientek_ncr函数，得到输入点阵的识别结果，结果将保存在result参数里面，
采用ASCII码格式存储
④调用alientek_ncr_stop函数，终止识别
调用alientek_ncr_stop函数，可停止识别。如果还需要继续识别，重复步骤②和步骤③即可

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
3，实验讲解
打开正点原子任意开发板的手写识别实验即可

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，课堂总结
手写识别实验（课堂总结）.pdf（脑图）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 9
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php